Лекция 5

Принципы передачи данных по каналам с помехами

Скорость передачи информации и пропускная способность дискретного канала с помехами

Пусть источник сообщения выдает в канал сообщение X из элементов x1, x2, ...., xn, а получатель сообщения принимает некоторое сообщение Y из элементов y1, y2, ...., yn. Сообщение передается по каналу с помехами.

x1                        y1

x2                  y2

...                  ...

xn                  yn

Таким образом, при передаче сообщения по каналу с помехами на приемной стороне нельзя однозначно сказать, что было передано. Можно говорить о той или иной вероятности переданного сообщения.

Если принят yi, то можно лишь говорить, что с различными вероятностями были переданы xi, где i=1,...,n. Такой процесс передачи описывается математически с помощью условной вероятности p(xi/yj) - вероятности того, что был передан xi при условии принятия элемента yj.

Если помехи в канале отсутствуют, то p(x1/y1) =1, p(x1/y2) =0 и все остальные p(x1/yn) = 0.

До передачи элементы сообщения характеризуются энтропией H(xi)=log 1/p(xi)= -log p(xi).          (*)

Величина H(xi) носит название безусловной или априорной энтропии.

В результате передачи сообщения при наличии помех энтропия уменьшается не до нуля, а до величины остаточной энтропии

H(xi/yj)=log 1/p(xi/yj) = -log p(xi/yj).   (**)

Эта энтропия характеризует неопределенность относительно элемента xi исходного сообщения при условии, что принят элемент yj .

Величина H(xi/yj) носит название условной или апостериорной энтропии.

Определим

I(xi/yj)= H(xi) - H(xi/yj) = log (p(xi/yj))/p(xi).      (1)

как количество информации в принятом элементе yj относительно переданного элемента xi. Выполняя усреднение I(xi/yj) - частного количества информации - по всем элементам переданного сообщения с учетом p(xi) и по всем элементам принятого сообщения p(yj), получим количество информации, содержащееся в принятом сообщении относительно переданного

(2)

Механизм получения информации при наличии помех

ДО ПЕРЕДАЧИ     ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ

ЭНТРОПИЯ                    H(Х)                 H(Х/Y)

ИНФОРМАЦИЯ               0                     H(X)-H(X/Y)

Рассмотрим случаи:

1. Помехи отсутствуют, т.е. каждому переданному символу соответствует единственный принятый сигнал.

p(xi/yj)=1 или 0, H(xi/yj) = 0 следовательно H(X/Y) =0 и I(X/Y)=H(X), т.е. потерь информации нет.

2. Уровень помех настолько высок, что принимаемое сообщение оказывается  не связанным с передаваемым.

p(xi/yj)= p(xi), H(xi/yj)=H(xi) следовательно H(X/Y) = H(X) и I(X/Y)=0, т.е. происходит полная потеря информации.

Таким образом 0 ( I(X/Y) ( H(X) =I(X).

Скорость передачи информации по дискретному каналу с помехами

R = Vк I(X/Y) бит/с.,

где

Vк - скорость передачи символов по каналу;

I(X/Y) - среднее количество информации, переносимое одним символом.

С = max R - пропускная способность канала при наличии помех.

Очевидно, что при наличии помех реальная пропускная способность канала уменьшается, причем тем в большей степени, чем больше интенсивность помех.

Теорема Шеннона о пропускной способности дискретного канала с помехами

Прямая теорема:

Если производительность источника сообщения P не превышает пропускной способности канала С, т.е. Р ( С, то несмотря на наличие помех всегда существует такой способ кодирования, при котором передача информации будет передаваться без потерь, причем при Р ( С, скорость передачи информации так же будет стремиться к С (R ( С).

Обратная теорема.

Если Р > C, то не существует способа кодирования, при котором передача информации осуществлялась бы без потерь.

В этой теореме не указан конкретный способ кодирования, при котором потери информации равны нулю, но доказано его существование.

Пример.

Канал без помех                          Канал с помехами

Vк = 1000 дв.симв./c                     Vк = 1000 дв.симв./c

Cбп = 1000 бит/c                           Cп = 600 бит/c

Рбп = 1000 бит/c                           Рп = 600 бит/c

Vиopt = 1000 дв.симв./c                  Vиopt = 600 дв.симв./c

При наличии в канале помех по каналу передается 1000 дв.симв./c. Из них 400 дв.симв./c является избыточной информацией, т.е. Cбп - Cп = (С.

В соответствии с теоремой Шеннона, единственным методом безошибочной передачи информации по каналу с помехами является введение избыточности.