Задание 2

Эффективное кодирование дискретных сообщений

Цель - овладение навыками статистического кодирования по методам Шеннона-Фано и Хаффмана.

Постановка задачи

Сообщение X с символами x1, x2, x3, x4, x5 передается по дискретному двоичному каналу. Полоса пропускания канала обеспечивает возможность передачи двоичных символов длительностью (. Требуется выбрать наилучший способ кодирования.

Подготовка к выполнению практического задания

Ознакомиться с лекционным материалом по данной тематике, изучить  содержание раздела 3 учебно-методического пособия, а также  соответствующие  разделы  в  литературных  источниках  [2,3,4].

Порядок выполнения задания

1.Закодировать двоичное сообщение Х пятью способами:

- равномерным двоичным кодом;

- кодом Шеннона-Фано;

- кодом Шеннона-Фано с укрупнением (в качестве укрупненных символов использовать все возможные пары символов исходного сообщения);

- кодом Хаффмана;

- кодом Хаффмана с укрупнением (в качестве укрупненных символов использовать все возможные пары символов исходного сообщения).

2.Определить скорость передачи информации при каждом из способов кодирования и сравнить ее с пропускной способностью канала.

3.Выбрать наилучший способ кодирования и декодировать произвольное двоичное сообщение.

Состав отчета по заданию 2

- Постановка задачи.

- Расчет пропускной способности дискретного двоичного канала.

- Закодированное пятью заданными способами сообщение (согласно номеру варианта).

- Расчет скорости передачи информации для каждого из способов кодирования.

- Декодированное на приемной стороне канала двоичное сообщение при кодировании его на передающей стороне кодами Шеннона-Фано без укрупнения и с укрупнением, а также кодом Хаффмана без укрупнения и с укрупнением.

- Выводы по работе.

Варианты исходных данных

Таблица 3

Вероятности появления символов сообщения Х

| Вариант | p(x1) | p(x2) | p(x3) | p(x4) | P(x5) | (, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 10-4 |
| 2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 10-4 |
| 3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 10-4 |
| 4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 10-4 |
| 7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 10-4 |
| 8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 10-4 |
| 9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 11 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 10-4 |
| 12 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 13 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 10-4 |
| 14 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 15 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 10-4 |
| 16 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 10-4 |
| 17 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |
| 18 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 10-4 |
| 19 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 10-4 |
| 20 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10-4 |