Задание 3

Помехоустойчивое кодирование двоичных сообщений с использованием кодов Хемминга

Цель - изучение и практическое освоение принципов помехоустойчивого кодирования дискретных двоичных сообщений с использованием кодов Хемминга.

Постановка задачи

Двоичное дискретное сообщение в виде кодовой

комбинации длины nи=5 передается по каналу связи. Для обеспечения более высокой достоверности передачи информации требуется ввести в него соответствующую избыточность, обеспечив реализацию моделей кодов Хемминга с d = 3 и 4.

Подготовка к выполнению практического задания

Ознакомиться с лекционным материалом по данной тематике, изучить  содержание раздела 3 учебно-методического пособия, а также  соответствующие  разделы  в  литературных  источниках  [2,3,4].

Порядок выполнения задания

1.Синтезировать код Хемминга с исправлением одиночной ошибки (минимальное кодовое расстояние d = 3)  для числа информационных символов nи=5. Для этого необходимо:

- определить число контрольных символов, обеспечивающих заданные требования по помехозащищенности;

- установить, на каких позициях кодовой комбинации следует разместить контрольные символы и какие позиции займут информационные символы;

- собрав макет кодовой комбинации, определить значение каждого контрольного символа;

- составить кодовые комбинации, включающие как контрольные, так и информационные символы.

2.Синтезировать код Хемминга с исправлением одиночной ошибки  и обнаружением двойной (минимальное кодовое расстояние d = 4)  для числа информационных символов nи=5. Для этого необходимо:

- определить число контрольных символов, обеспечивающих заданные требования по помехозащищенности;

- установить, на каких позициях кодовой комбинации следует разместить контрольные символы и какие позиции займут информационные символы;

- собрав макет кодовой комбинации, определить значение каждого контрольного символа;

- составить кодовые комбинации, включающие как контрольные, так и информационные символы.

Состав отчета по заданию 3

- Постановка задачи.

- Расчет числа контрольных символов, обеспечивающих заданные требования по помехозащищенности (для d=3 и 4).

- Номера позиций контрольных символов в результирующей комбинации кодов Хемминга для d=3 и 4.

- Номера позиций информационных символов в результирующей комбинации кодов Хемминга для d=3 и 4.

- Синдромы ошибок для кода Хемминга, исправляющего одиночную ошибку (d=3).

- Макеты кодов Хемминга для d=3 и 4.

- Алгоритм определения контрольных символов для кодов Хемминга с d=3 и 4.

- Все возможные комбинации кодов Хемминга для d=3 и 4, включающие как контрольные, так и информационные символы.

Выводы по работе.