Курсовой проект  Проектирование ЭВМ

План

- Задание – обзор

- Структура  ЭВМ

- Микропрограммирование

- Функциональное тестирование

  - тестовая программа

  - функциональная модель в Кейл

- Структурная схема исполнения микропрограммы

- Микропрограмма – исполнение в С

- Схема на языке AHDL в maxlus2

- компиляция

- симуляция

1. Программная модель в Ассемблере А51

Организация памяти  в А51

- Регистровая память

Регистры SFR используются с двумя принципами доступа – прямой  доступ  и адресный в

RAM.

а(Асс) – основной регистр-аккумулятор, применяемый во всех арифметических и логических операциях с прямым доступом (а) – mov a,r0.

В команде mov Acc,r0 подразумевается адресный доступ к теневому регистру в Ram

B – рабочий регистр, неявно доступен в командах умножения mul ab и деления div ab или по адресу в SFR – mov b,r0.

Регистр состояния PSW=C.AC.F0.RS1.RS0.OV.-.P содержит признаки результата арифметических операций – С(перенос, заем), AC – полуперенос,

OV(переполнение), P(бит четности), F0(бит пользователя), RS1-RS0 – номер активного регистрового банка – неявно используется в арифметических операциях  и доступен по адресу в команде mov a, PSW

PC- 16-разрядный программный счетчик или регистр адреса сполняемой команды. При включении питания автоматически сбрасывается. Таким образом, в MCS51

начальный запуск программы с адреса  0000.  РС адресного доступа не имеет, но может контролироваться косвенно и модифицируется неявно.

DPTR – 16-разрядный адресный регистр  (Data Pointer) обращения к внешней памяти программ Code и данных Xdata. Доступен по адресам образующих его 8-битовых регистров DPTR=DPH.DPL в SFR.

Иерархическая  оперативная  память данных Ram c прямой адресацией включает  память Data и SFR.

Память Data включает  Stack, регистровые банки памяти Ri , битовую память Bit

Все представленные  типы памяти различаются способом доступа к данным (прямой или косвенный) и типом данных (бит, байт), но могут относиться к одним и тем же ячейкам Ram.

а)Сегмент Data.

В ассемблере порядок размещения находится под контролем программиста и

может быть изменен, кроме порядка, закрепленного аппаратно – адресация битов, адресация регистров в четырех банках, начальное размещение стека.

b)Регистры общего назначения Ri={ R0,R1,..R7 } (регистровая адресация) – активный регистровый банк. В С51 нулевой банк резервирован для  рабочих регистров.

Доступны 4 банка, совмещенные с начальными ячейками памяти Data. Активный банк  выбирается в регистре PSW. Адрес соответствующей ячейки Data определяется смещением относительно банка  (RS1.RS2).Ri (например, в 3-ем банке регистр R2 имеет адрес 0x1A)

Доступ к этим ячейкам регистровый (0-7)

mov  a,R0   ; Ram[R0] Аcc

mov R1,a    ;  Аcc  Ram[R1]

Прямой доступ в Data может быть полезен, так как отсутствует двух адресная регистровая команда для  передачи данных между регистрами – вместо этого,

например, может быть

mov  00, r1

mov  r3, 01

mov  07,1a

Косвенная  регистровая адресация

Mov R0,#Dm  //регистр косвенной адресации

Mov a,@R0    //косвенная адресация

Inc R0

Mov Dm,@R0  ; Ram[R0]Ram[Dm]

c) Регистры SFR с прямой адресацией в Ram (80-FFh), 128 байт – управляющие и системные регистры.

К SFR относятся указатель стека SP, таймеры ТH0,ТL0, ТH1,ТL1,   регистры ACC, B, PSW, DPTR=DPH.DPL, регистры портов  P0,P1,P2,P3.

d)  Сегмент Битов

Bit – 128 бит, прямой адрес бита 0-7f h, память совмещена с ячейками 0x20-0x2f в Data, где i-ый бит находим в ячейке Data с адресом 0x20+i/8, номер бита i%8.

bseg at 0x10 ;сегмент битов с 0x10-го бита в поле бит Data

x0: dbit 4    ;поле из четырех бит в сегменте

В SFR  биты индексируют  i=0..7  разряды  бит-доступных регистров и не входят в сегмент битов с последовательной адресацией.

x4 bit ACC.5 ;битовая переменная, соответствующая 5-ому биту АСС

mov  c, 0    ;  Data(20h.0) С , 20h.0 – нулевой бит ячейки Data

mov  ACC.7, c      ;  c  Acc.7,

mov  c, x0+2          ;  x0- адрес первого  бита поля бит

mov x4,c

e) Stack  - в mcs51 используются ячейки памяти Data, а в mcs52- все ячейки Idata с косвенным автоинкрементным доступом  через регистр-

указатель вершины SP ( пре-автоинкремент (+SP) при записи и пост-автодекремент (SP-) при чтении)

К стеку возможно как явное обращение , так и неявное – в прерываниях и переходах к подпрограммам

Явное обращение к стеку:

push  ad   ; запись байта в стек

Например,  push Acc обозначает Ram[ Acc]Data[+SP],

pop ad      ;чтение байта из стека

Например,  pop Acc  обозначает Data[SP--]  Ram[Acc]

При включении питания и сбросе в MCU устанавливается по умолчанию SP=07.

f)  Сегмент программной памяти Code.

Доступ к данным

mov a,#d  ; Code[PC+]  a  - непосредственная адресация

movc a,@a+pc  ; Code[PC + a]  a ; адресация относительно

текущего РС, в АСС размещается индекс

mov dptr,#yy ; сохранение адреса

movc a,@a+dptr   ; Code(dptr + a)  a, базовая адресация- база в DPTR, в АСС смещение

g)  Сегмент Xdata

mov dptr,#mm    соответствующими уровнями;адреc

movx a, @dptr    ;Xdata(dptr)  А

movx  @dptr,a

Определение в С51:  char pdata xx  (страничная организация доступа)

mov r0,#xx

movx  a, @r0        ; Xdata(P2.@r0) А,  в P2 адрес страницы,

@r0 –смещение в странице

2) Ввод-вывод в А51

Быстрый параллельный ввод-вывод осуществляется прямым обращением портам MCU

Порты содержат регистр данных, входные и выходные буферные схемы, подключаемые к внешним контактам MCU. При вводе (char x=P1) данные

считываются с контактов  порта и сохраняются в памяти, обычно интерпретируются в приложениях в положительном кодировании двоичными

кодами (H~1, L~0).  При выводе (P2=0x55) данные из памяти записываются в порт и передаются на внешние контакты

3)Знаковая арифметика

add a, {Ri,@rj,#d,ad}  ;  a + {..}  a,   Признаки C,OV,P в PSW, в скобках {.. } обозначены режимы адресации второго операнда

addc a, {Ri,@rj,#d,ad} ;  a + {..}+ C  a

subb a,  {Ri,@rj,#d,ad} ;  a - {..}- C  a

4) Беззнаковая арифметика

inc {a, ri, @rj, ad, dptr}   ; {..}+1, признаки не меняются в PSW

dec r0, {a, ri, @rj, ad}    ;{..}-1

mul ab   ; a*bb.a,     признаки v=(b#0), 0C,  P

div ab    ;  a/b a, b=rest(a/b)   признаки ov,p

rrc a,       ;  RR(c.a)   (a.C)    признаки C,P

rlc a,      ;  RL(a.C)  (C.a)     признаки C,P

clr a,      ;  0a

5) Десятичная арифметика

DA a – десятичная коррекция результатов двоичного сложения или вычитания 2/10 чисел

swap a – обмен тетрадами в Асс

xchd  a, @rj  - обмен тетрадами

6) Логика поразрядная 8 битовая

anl a, {Ri,@rj,#d,ad}    a & {..} a   признаки p, 0c,

anl  ad, {#d, a}    ;

orl  a, {Ri,@rj,#d,ad}    a v {..} a  признаки p, 0c,

orl   ad, {#d, a}

xrl  {Ri,@rj,#d,ad}    a # {..} a  признаки p, 0c

xrl  ad, {#d, a}

cpl a        ; not  a

rr a     ; циклический сдвиг Асс вправо (признак С

не изменяется)

rl a     ; циклический сдвиг Асс влево (признак С не изменяется)

7) Битовые  операции

anl c,{bit, /bit}    /bit – инверсия бита ;

orl  c,{bit , /bit}    mov c,bit

setb bit,

clr bit,

cpl  C

Упpавление пpогpаммой и ветвления

ljmp a16                 PCa16

ajmp a11                PC(10.0)a11[10.0]

sjmp rel                PC+2+/- rel[6.0]

jmp  @a+dptr        PCa+dptr

jz   rel                   PC+2+/-rel[6.0],если (a=0)

jnz  rel        ....   ,если (a<>0)

jnc  rel        ....    ,если неС

jb   bit,rel              PC+3+rel,если bit=1

jnb  bit,rel    ....  ,если bit=0

jbc  bit,rel    ...   ,если bit=1,bit<-0

djnz {ri,ad},rel   {}-1;

PC+1/2+/-rel[6.0],если {}<>0

cjne {ri,@rj},#d,rel        rel,если {}<>#d

lcall a16                 стекpc, PCa16

acall a11       .     ..., PC(10-0)a11[10.0]

ret                        PCстек

reti                      PCстек,tf0

nop                   пропуск

- Задание включает список команд из системы команд mcs51

Требуется :

1) привести Задание и спецификацию(описание) команд задания из Keйл.Help,

Включая кодирование и принцип исполнения

2) разработать  функциональные микропрограммы для команд в

системе  Микро51 на языке Borland C++, используя общую структурную схему ЭВМ

4) разработать тест для заданной системы команд и выполнить моделирование

в Микро51,

5)разработать структурную схему для выполнения одной из команд тестовой программы

- реализовать ее в MaxPlus2 в Графическом редакторе, скомпилировать,

- привести текстовое описание выполнения команды по схеме

- моделировать и оценить параметры  схемы (сложность, процент затрат на реализацию всех типов памяти задержки, максимальная частота)

- В Микро51 дополнить ммкропрограмму средствами  кодирования микрокоманд и

формирования файлов загрузки ПЗУ

6)  реализовать структурную схему в MaxPlus2 в Текстовом редакторе на языке AHDL, скомпилировать, моделировать и оценить параметры  схемы (сложность, процент затрат на реализацию всех типов памяти задержки, максимальная частота)

- заключение (обзор трудоемкости проектирования на различных этапах и значение их автоматизации, предложения по развитию и принятию альтернативных решений)

Каждое задание, по умолчанию, предполагает использование команд  ljmp start, reti и

Вспомогательных команд, обеспечивающих функциональность основных команд (возврат из подпрограмм, прерываний и установку данных)

Система команд

Ljmp start         	02             A15…   A8         A7…… .A0

Содержание команды            A[15..0] ( PC

Sjmp  ii0                   80                 rel             PC+2+rel  ( PC

Inc a	               04                 a +1   (  a/Acc

Ret                            22                 Ram[SP -]  (  PC[16..8]

Ram[SP -]  (  PC[7..0]

Add a,#Сonst              24               Const        признаки  C, OV, P

a + Const (  (a/Acc, psw/PSW)

Add a,Ri                 0x28   Ri          признаки  C, OV, P

a +  Ram [ bit]  ( (a/Acc, psw/PSW)

Nop

00

Anl c,bit                  0x82                 bit            признак  C

psw(7)&a(i) ( psw/PSW

Acall Mm               A10A9A810001                  A7….A0

PC+2 (PC

PC[7..0](RAM[+SP]

PC[15..8]( RAM[+SP]

A10...A0 (PC[10..0]

Inc Ri	0x8	 Ri       Ram [ psw(rs) + Ri] +1

reti                                32

Ram[SP -]  (  PC[16..8]

Ram[SP -]  (  PC[7..0

Разрешение прерывания

Тестовая программа

Цель тестирования:

- контроль правильности исполнения команд и работы программного управления

Сложность и непреодолимые трудности  обоснования достоверно полного тестирования

ограничивают его функциональным  тестированием с визуализацией результатов контрольного исполнения тестовой программы.

Таким образом, с позиций разработчика компьютера проверяем на конечном числе примеров с конкретными исходными данными по исходной спецификации правильное исполнение доступа к данным в различных типах памяти и выполнения операций.

Команды типа

0) ljmp start   - выборка и декодирование команды из памяти Code(f1), изменение состояния регистра PC(f8)

7) sjmp met – f1,f8

1) Add a,#Const     - f1, контролируем следуюшую функциональность : доступ к  регистру  a/Acc(f2), чтение Const из памяти Code(f3), правильное исполнение сложения и формирования признаков результата в PSW(f4).

2) Add a,Ri    -  f1, f2, f4 доступ к регистрам общего назначения Ri(f5)

3) Anl c,bit    -  f1,f4  доступ к битам битового сегмента(f6), правильное исполнение логической операции c битами(f7)

4) Acall Mm  - f1, f8  , запись в Стек (f9)

5) Inc  Ri        - f1,f5, операция счета (f10)

6) Ret             - f1, чтение Стека (f11)

Все команды включают функциональность f1 и любая их последовательность контролируется тестом. Граф G(Q,U) смежности функциональностей f3—f11  включает вершины Q, обозначающие команды, команды смежны, если включают пересекающиеся подмножества функциональностей.

2                      3

1  f2,3,4         f2,4,5            f4,6,7

F11    6

5	 7     f8

4

f5,10             f8,9

f8      0

Тест должен , используя данные в одних командах , изменять их в смежных командах

Таким образом , можно визуально  определить оптимальный порядок размещения команд теста и выбирать значения для покрытия всех функциональностей

Порядок размещения команд 4 и 6 произвольный, а изменение значений в регистрах и памяти можно обеспечить их начальной установкой или дублированием этих команд

Команда 0 – начало теста.

; ACC=0X80  R0=0X85  PSW=0X00   SP=0X07

Cseg at 0

Ljmp start ;

Into:

reti

Cseg  at  0x10

Mm:

Inc  a    ;( a/Acc=0x86,  C=0 )

Ret       ;( PC=    )

Cseg at  0x20

Start:

Add a,#0x80   ;(a/Acc=0x80,  C=1,P=1,Ov=1)

Anl c,Acc.7   ;    (C=0  )

Add a,r0         ; ( a/Acc=0x85  C=1,P=0,Ov=0)

Inc r0            ;  ( R0=0x86)

Nop				   ; задержка для формирования прерывания

Acall Mm       ; ( PC=       Ctek=    )

end

Листинг

----                            Cseg at 0

0000 020020             Ljmp start ;

0003                   Into:

0003 32                     reti        ;SP=07

----                            Cseg  at  0x10

0010                    Mm:

0010 04                      Inc  a    ;( a/Acc=0x86,  C=0 )

0011 22                      Ret       ;( PC= 0x29 , SP=07   )

----                            Cseg at  0x20

0020                    Start:

0020 2480                  Add a,#0x80   ;(a/Acc=0x80,  C=1,P=1,Ov=1)

0022 82E7                  Anl c,Acc.7   ;    (C=0  )

0024 28                       Add a,r0         ; ( a/Acc=0x85  C=1,P=0,Ov=0)

0025 08                        Inc r0            ;  ( R0=0x86)

0026 00                        Nop             ; интервал для формирования прерывания

0027 1110                    Acall Mm       ; ( PC=0x10,  SP=07,   Стек=29 00    )

end

III. Микропрограммирование.

- Структурная схема  ЭВМ

Структрная схема ЭВМ выбирается для определения необходимых ресурсов памяти и

проектирования функциональной микропрограммы для команд теста

Вследствие общности необходимо в микропрограммировании видеть всю структурную схему первоначально заданной – детали конкретизируются для конкретных команд теста

P2.rj                       acc         Ppin

Xdata                                       Pi      P0-P3

Int0,Int1

A  Code                                                    sp           +/-1

Do

dptr Dph.Dpl                                          Ir                            Asfr

pc                                                         adc            Rom       мк

Pch.Pcl         +1

Pc+a                                       1                  clk       cnt          iff                     8

Dptr+a                 vect  Pc+a

acall ,Call

pa                    @a+pc  4

psw                                                                     F         @a+dptr

3                                            F       pcl             alu

pb

&,≠

бит                                                         +/-1

pb                                    wrk

iff     mx

b

×         M[15.0]

busA                                                                        /

A         Di                                        F        acc

Ram                         xdata                                   acc

Do

ral,rar 							     wrk

sp                                         int0,1                                   6

Asfr                                                  Tcon

Abit           7			               >         vect

Riram                                                Ip

Intra2

busb                              Ie

Задание ресурсов памяти программной модели.

//ulong codDCM; //32-бит код микрокоманды в блоке

uchar CODE[2048];//программная память

//тест в кодах команд + таблица векторов и начало

uchar ADC[0x100];  //преобразование кода команды в адрес

uint ROMM[128];   //память микрокоманнд - (тест <10) + 3бита <128

//uchar WRSFR[128]; //декодер адресов в сигналы записи в регистры SFR

//   память данных -------------------

uchar

Ram[256],

Xdata[2048];

2.  Структурная схема для  тестирования  команды acall  ad[7..0]

в MaxPlus2

В данном фрагменте структурной схемы ЭВМ приведены ресурсы, необходимые для выполнения конкретной команды – учтены управлящие сигналы, используемые для микропрограммирования и проектирования схемы цифрового устройства для выполнения команды в maxplus2

A[15.0]                     clk4

Clk4                                   IncPC                                         IncSP, DcrSP

PCH.  PCL                Wr PC                   SP

Busd[7..0]                                           Busa[7..0]

Clk1                      A                         clk1               A                      Asfr[7.0]

Code                                  Ram

Q                                               D         Q

Rd/WrRam

Busb[7..0]

Wrir                                           wrwrk

Clk2                                         clk2

IR                                       Wrk                       IR[7.5]

7     5

Clk2

IR[7..5]                      ADC                                A[15.0]

Clk3

ROMM

Clk4

DC

Используем структурную схему для проектирования функциональной схемы в MaxPlus

- в графическом редакторе  .GDF

-  в текстовом редакторе на языке AHDL

Описание схемы в AHDL

Формирование начального состояния памяти для тестирования

; ACC=0X80  R0=0X85  PSW=0X00   SP=0X07

//  исходные данные теста ============================

for(k=0;k<0x100;k++)    //сброс декодера команд

ADC[k]=0;

uchar j=0;

//начальный адрес j-ой микропрограммы  RAMM=(j<<3).000, j=ADC[IR]

ADC[0]=j++; //команда NOP-->0    j=0

ADC[02]=j++; // команда ljmp ad   j=1

ADC[0x24]=j++; // add a,#d  j=2

ADC[0x22]=j++; // ret j=3

for(i=0x28;i<0x2f;i++) ADC[i]=j; j++;  //j=8 команда add a,ri

for(uchar i=0x11;i<0xF1;i=i+0x10) ADC[i]=j; j++;  // j=F команды acall met

ADC[0x82]=j++;  // команда anl c, bit

ADC[0x32]=j++; // reti   ;

//исходные состояния регистров и памяти

//---------------------------------------------

for(k=0;k<128;k++)

ROMM[k]=0;

//===================начальное состояние теневых и рабочих регистров

; ACC=0X80  R0=0X85  PSW=0X00   SP=0X07

Ram[Sp]=SP=07;   //теневой = (прямой)=07

Ram[0]=0x85; //значение R0

Ram[Acc]=ACC=0x80;

Ram[Psw]=PSW=0x00;

Ram[Tcon]=TCON=0;

P0=P1=P2=P3=0xff;//начальное состояние портов

Ram[P0]=Ram[P1]=Ram[P2]=Ram[P3]=0xff;

//сброс декодеров микрокоманд

//---------------------------------------------

for(i=0;i<16;i++) DCM1[i]=DCM2[i]=DCM3[i]=DCM4[i]=\

DCM9[i]=DCM8[i]=0;

//--------------------------------------------

// тест-программа в памяти      ---изм состояния---------

r0=0x85,      acc=0x80

//0:  ljmp start    02  00  20         Pc=0x20   SP=07

//03 reti

//10:  inc r0         04                         r0=0x86

// 11: ret              22                         Pc=0x28   sp=07

//start:

//20: add a,#80    24 80                   acc=0x85, PSW=0x81

//22: add a,r0       28                        acc=0x05,PSW=01 (int0, stack=0026,PC=03)

//23: nop                                          pc=03, sp=09 прерывание int0 @sp =0x002

//разрешение прерываний EX0,EA=1 - прерывание int0

//24: anl c,ACC.7   82  e7               PSW=01         (int1, stack=0028,PC=13)

//26: acall  Mm      11  10               PC=0x10, SP=0x0a, stack=0028

//28: nop                 00                    //конец программы

//=============================== программный код теста

//if(CheckBox8->State==cbUnchecked)

{  for(i=0;i<100;i++) CODE[i]=0;//сброс программной памяти

PC=0;       //программный код

CODE[PC++]=0x02; CODE[PC++]=0; CODE[PC++]=0x23; //ljmp 23

CODE[0x03]=0x32;  //reti

PC=0x22;

CODE[PC++]=0x22;  //ret

CODE[PC++]=0x24; CODE[PC++]=0x80; //add a,#10

CODE[PC++]=0x28;  //add a,r0

CODE[PC++]=0; //Nop для контроля прерываний

CODE[PC++]=0x82; CODE[PC++]=0xe7; //anl ACC.7

CODE[PC++]=0x11; CODE[PC++]=0x22; //acall 0x22

CODE[PC++]=0;    //конец теста

}

Instr->Clear();

IE=0;      //сброс запросов прерываний

EX1=EX0=EA=0;  //запрет прерываний

//сброс масок прерываний на пульте

CheckBox1->State=cbUnchecked;   //кодирование

CheckBox2->State=cbUnchecked;   //EX1=0

CheckBox3->State=cbUnchecked;   //EX0=0

CheckBox4->State=cbUnchecked;    //EA=0

PC=0; //начало программы

ComboBox2->Clear();   //сброс окна регистров

ComboBox6->Clear();   //сброс стека

for(char i=0; i<8; i++)

Reg(i); //исходные значения в регистрах !=0

StateMCU(); //начальное состояние регистров

i1=1; //начало кодов в декодерах DCMi  i1=0 - пустая МК

CheckBox8->State=cbUnchecked;

CheckBox9->State=cbUnchecked;

}

Функциональная Микропрограмма  в Borland C

RAMK=0;  //- начальное состояние

//------выполнить тест --------------------------------------

{  /

//выборка текущей команды и адрес начала микропрограммы в RОMM

IR=CODE[PC++];RAMK=ADC[IR]<<3;

//микропрограмма входа в прерывание

GoToInt(); //схема регистрации запросов прерываний - запросы в ОКНЕ

RAMK++; //RAMK=2

//2 mk

if (!intra2) {  //начало микропрограммы

RAMK=0;

switch(ADC[IR]);          //декодирование команды

{

case 1: //ljmp adr

// 0 микрокоманда

RAMK=1; //вход в прерывание

// 1 микрокоманда   -чтение старшего байта адреса в Wrk

{ Wrk=CODE[PC++]; RAMK++;

}

// 2 микрокоманда - чтение младшего байта адреса в PCL

{  PC=CODE[PC]|(Wrk<<8); RAMK=0;

}

case 3: //ret

// 1 микрокоманда

{  Wrk=Ram[SP--]; RAMK++;     //PCH

}

// 2 микрокоманда

{  PC=PC|Ram[SP--]; RAMK++; //PCL

}

// 2 микрокоманда

{  Ram[Sp]=SP; RAMK=0;

}

case 4:       // add a,ri

// 1 микрокоманда

{ PB= Ram[(PSW&0x18)|(IR&0x3)];RAMK++;

// 2 микрокоманда - операция в АЛУ и формирование признаков результата

{

ACC=ACC+PB, Ram[Acc]=ACC; RAMK++;

// 3 микрокоманда -сохранение PsW в SFR

{  Ram[Psw]=PSW; RAMK=0;

case 2:      // add a,#d

// 1 -чтение операндов из АСС и памяти Code

{PB=CODE[PC++]; RAMK++;

//2 - - операция в АЛУ и формирование признаков результата

{ACC=ACC+PB, RAMK++; Ram[Acc]=ACC;

//3-

{Ram[Psw]=PSW;  RAMK=1;

case 5:        //  acall  met

//1 - чтение второго байта команды и преинкремент указателя

{Wrk=CODE[PC++]; SP++; RAMK++;

//2- запись в Стек PC(7-0) и постинкремент указателя

{Ram[SP++]=PC;RAMK++;

{Ram[SP]=PC>>8; RAMK++;

PC=((PC&0xf800)|Wrk)|((IR&0xE0)>>5)<<8;

}

//3- сохранение продвинутого указателя в SFR и завершение микропрограммы

{Ram[Sp]=SP;  RAMK=0;

case 6: // anl c,bit

// 1- чтение адреса бита из второго байта команды

{Wrk=CODE[PC++]; RAMK++;

// 2 - если бит в SFR, то чтение бит адресуемого байта из SFR

{

if(W7) PB=Ram[Wrk&0xf8];

else  PB=Ram[0x20|((Wrk&0x78)>>3)]; RAMK++;

}

// 3 - выполнение операции с битом С в PSW и битом из PB

// сохранение PSW в SFR по адресу Psw

{

Ram[Psw]=PSW;  RAMK=0;

case 7: //reti

// 1 микрокоманда

{  Wrk=Ram[SP--]<<8; RAMK++;     //PCH

// 2 микрокоманда

{  PC=PC|Ram[SP--]; RAMK++; //PCL

}

// 3 микрокоманда

{  Ram[Sp]=SP;  RAMK=0; intra2=0;

//продолжение прерывания

RAMK++;

// 3 mk

SP++;

RAMK++; //RAMM=4

//4 mk

Ram[SP++]=PC;

RAMK++; //RAMM=5

//5 mk

Ram[SP]=PC>>8; PC=vect; ClearInt();

RAMK++; //сброс запроса и запрет прерываний

//6 mk

Ram[Sp]=SP; RAMK=0;

Кодирование микропрограммы

Тестирование схемы

Исследование – бвстродействие, сложность

Приложение.

Функциональная Микропрограмма  в Borland C

//------выполнить тест --------------------------------------

//Функция клавиши ВЫПОЛНИТЬ - исполнение тест-программы

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{   //RAMM=0    - nop команда  - Начало команды - первый синхротакт

//выборка текущей комады и адрес начала микропрограммы в RAMM

IR=CODE[PC++];RAMK=ADC[IR]<<3;

MicroCodMem("SelbusB=Code,Unicontr=Wrir,Unicod16=Incpc ");

//---------------------------------------

//разрешение заверщения по Nop - инструментальный

if((CheckBox7->State==cbChecked)&&(IR==0))

{  for(char i=8; i<(SP+5); i++) Stack(i); //состояние стека перед RET,RETI

Instr->Text="конец программы"; PC--;

CheckBox7->State==cbUnchecked;

goto finish; }

switch(ADC[IR])          //декодирование команды

{ case 0:  //Nop-> вход в прерывание

{Instr->Text="Nop"; RAMK=1;

goto repeat;}

//RAMM=0x0001 - первая микрокоманда входа в прерывание

case 1: //ljmp adr

// 1 микрокоманда   -чтение старшего байта адреса в Wrk

{ Wrk=CODE[PC++]; RAMK++;

MicroCodMem("SelbusB=Code,Uniralu=Wrwrk,Unicod16=Incpc ");

}

// 2 микрокоманда - чтение младшего байта адреса в PCL

{  PC=CODE[PC]|(Wrk<<8); RAMK=1;

MicroCodMem("Selpc=Call,SelbusB=Code,Unicod16=Wrpc,Unicontr=Ramk1 ");

itoa(PC,&ss[0],16); //формирование мнемокода

char stroka[10]="ljmp ";

Instr->Text=StrCat(stroka,ss);

}

goto repeat;

case 3: //ret

// 1 микрокоманда

{  Wrk=Ram[SP--]; RAMK++;     //PCH

MicroCodMem("SelbusA=Sp,SelbusB=Ram,Uniralu=Wrwrk,Uniport=Cntsp ");

}

// 1 микрокоманда

{  PC=PC|Ram[SP--]; RAMK++; //PCL

MicroCodMem("SelbusA=Sp,SelbusB=Ram,Selpc=Call,Unireg8=Cntsp,Unicod16=Wrpc ");

}

// 2 микрокоманда

{  Ram[Sp]=SP; RAMK=1;

MicroCodMem("SelbusB=Sp,Adsfr=Sp,Unibus8=WramNsfr,Unicontr=Ramk8 ");

Instr->Text="ret";

}

goto repeat;

case 4:       // add a,ri

// 1 микрокоманда

{ PB= Ram[(PSW&0x18)|(IR&0x3)];RAMK++;

ss[0]=(IR&0x3)|0x30; ss[1]=0; //формирование и вывод мнемокода команды

char stroka[10]="add a,r";

Instr->Text=StrCat(stroka,ss);

MicroCodMem("SelbusB=Ram,Unibus8=Ari,Uniralu=Wrpb ");

}

// 2 микрокоманда - операция в АЛУ и формирование признаков результата

{

ACC=ACC+PB, Ram[Acc]=ACC; RAMK++;

char tt[]="add  "; //формирование мнемокода

PSWC(&tt[0]); //формирование признаков

MicroCodMem("SelbusB=F,Mop=Add,Selpsw=Bitsw,Unibit=Wlocpsw,\

SelbusA=Asfr,Adsfr=Acc,Unibus8=Wram,Selpa=Acc,Selpb=Pb  ");

}

// 3 микрокоманда -сохранение PsW в SFR

{  Ram[Psw]=PSW; RAMK=1;

MicroCodMem("SelbusB=Psw,SelbusA=Asfr,Adsfr=Psw,\

Unibus8=Wram,Unicontr=Ramk1 ");

}

goto repeat;

case 2:      // add a,#d

// 1 -чтение операндов из АСС и памяти Code

{PB=CODE[PC++]; RAMK++;

MicroCodMem("SelbusB=Code,Uniralu=Wrpb,Unicod16=Incpc ");

itoa(PB,&ss[0],16); //формирование мнемокода

char stroka[10]="add a,#";

Instr->Text=StrCat(stroka,ss);

}

//2 - - операция в АЛУ и формирование признаков результата

{ACC=ACC+PB, RAMK++; Ram[Acc]=ACC;

char tt[5]="add  "; PSWC(&tt[0]);

MicroCodMem("SelbusB=F,Mop=Add,Selpsw=Bitsw,Unibit=Wlocpsw,\

SelbusA=Asfr,Adsfr=Acc,Unibus8=Wram ");

}

//3-

{Ram[Psw]=PSW;  RAMK=1;

MicroCodMem("SelbusB=Psw,SelbusA=Asfr,Adsfr=Psw,\

Unibus8=Wram,Unicontr=Ramk1 ");

}

goto repeat;

case 5:        //  acall  met

//1 - чтение второго байта команды и преинкремент указателя

{Wrk=CODE[PC++]; SP++; RAMK++;

MicroCodMem("SelbusB=Code,Uniralu=Wrwrk,Unicod16=Incpc,\

Uniport=Cntsp,Uniport=Incsp ");

itoa(Wrk,&ss[0],16);

char stroka[10]="acall ";

Instr->Text=StrCat(stroka,ss);

}

//2- запись в Стек PC(7-0) и постинкремент указателя

{Ram[SP++]=PC;RAMK++;

MicroCodMem("SelbusB=Pcl,SelbusA=Sp,Unibus8=WramNsfr,\

Uniport=Cntsp,Uniport=Incsp ");

}

//3- PC(15-8) --> Стек,формирование новогоPC

{Ram[SP]=PC>>8; RAMK++;

PC=((PC&0xf800)|Wrk)|((IR&0xE0)>>5)<<8;

MicroCodMem("SelbusB=Pch,SelbusA=Sp,Unibus8=WramNsfr,Selpc=Acall ");

}

//3- сохранение продвинутого указателя в SFR и завершение микропрограммы

{Ram[Sp]=SP;  RAMK=1;

MicroCodMem("SelbusB=Sp,SelbusA=Asfr,Adsfr=Sp,Unibus8=Wram,\

Unicontr=Ramk8 ");

}

goto repeat ;

case 6: // anl c,bit

// 1- чтение адреса бита из второго байта команды

{Wrk=CODE[PC++]; RAMK++;

MicroCodMem("SelbusB=Code,Uniralu=Wrwrk,Unicod16=Incpc ");

ss[0]=(Wrk&0x7)+0x30; ss[1]=0; //формирование мнемокода

char stroka[12]="anl c,Acc.";

Instr->Text=StrCat(stroka,ss);

}

// 2 - если бит в SFR, то чтение бит адресуемого байта из SFR

{

if(W7) PB=Ram[Wrk&0xf8];

else  PB=Ram[0x20|((Wrk&0x78)>>3)]; RAMK++;

MicroCodMem("Selif=Wrk7,SelbusA=Abitwrk,SelbusB=Ram,Uniralu=Wrpb ");

}

// 3 - выполнение операции с битом С в PSW и битом из PB

// сохранение PSW в SFR по адресу Psw

{

Ram[Psw]=PSW;

MicroCodMem("SelbusB=Psw,SelbusA=Asfr,Adsfr=Psw,\

Unibus8=WramNsfr,Unicontr=Ramk1 ");

goto repeat;

case 7: //reti

// 1 микрокоманда

{  Wrk=Ram[SP--]<<8; RAMK++;     //PCH

MicroCodMem("SelbusA=Sp,SelbusB=Ram,Uniralu=Wrwrk,Unireg8=Cntsp ");

}

// 2 микрокоманда

{  PC=PC|Ram[SP--]; RAMK++; //PCL

MicroCodMem("SelbusA=Sp,SelbusB=Ram,Selpc=Call,Unireg8=Cntsp ");

}

// 3 микрокоманда

{  Ram[Sp]=SP;  RAMK=1; intra2=0;

MicroCodMem("SelbusB=Sp,Adsfr=Sp,Unibus8=WramNsfr,\

Unicontr=Ramk1,Unicontr=Clrinta ");

Instr->Text="reti";

CheckBox9->State=cbUnchecked;

}

//goto repeat;

//default: break;

//Вывод состояния регистров в HEX-коде

repeat:

//микропрограмма входа в прерывание

//1 mk   RAMK=1;

GoToInt(); //схема регистрации запросов прерываний - запросы в ОКНЕ

MicroCodMem("Unicontr=Eintra, Unicontr=Wrtcon "); //установлен признак

RAMK++; //RAMK=2

//2 mk

if (!intra2) {  //начало микропрограммы

MicroCodMem("Selif=Intra,Selif=Neiff,Unicontr=Clramk ");

RAMK=0;

goto finish; }

RAMK++;

// 3 mk

S+P+;

MicroCodMem("Unireg8=Cntsp,Unireg8=Incsp ");

RAMK++; //RAMM=4

//4 mk

Ram[SP++]=PC;

MicroCodMem("SelbusB=Pcl,SelbusA=Sp,Unireg8=Cntsp,\

Unireg8=Incsp,Unibus8=WramNsfr ");

RAMK++; //RAMM=5

//5 mk

Ram[SP]=PC>>8; PC=vect; ClearInt();

RAMK++; //сброс запроса и запрет прерываний

MicroCodMem("SelbusB=Pch,SelbusA=Sp,Unibus8=WramNsfr,\

Selpc=Vect,Unicontr=Clreq ");

//6 mk

Ram[Sp]=SP; RAMK=0;

MicroCodMem("SelbusB=Sp,SelbusA=Asfr,Adsfr=Sp,Unicontr=Clramk,\

Unibus8=Wram,Unicontr=Wrtcon ");

//RAMM=0  выборка команды

finish: //RAMM=0;

StateMCU(); //формирование на экране состояния ЭВМ

}

}

# Text boxes

P0  P1   P2    P3

scon,sbuf

PC,Dptr

Xdata

Code

Acc,B

PSW

Ex0,ex1,et0,et1

th0,tl0,th1,tl1

tmod

SP

SFRR

Bit

Stack

Data

r0-r7

Ram