1. Измерения  параметров внешней среды

Измерение параметров внешней среды необходимо в управляющих системах, медицинском оборудовании, в системах искусственного климата и др.

Элементы, преобразующие физические параметры внешней среды в сигналы, которые представляют информацию для ввода в MCU, называют сенсорами (датчиками).

Датчик считается активным, если для получения сигнала используется внешний источник энергии.

Пассивный датчик формирует достаточный для приема электрический сигнал.

Таблица некоторых распространенных сенсоров и измеряемых параметров

Наиболее распространенные типы сигналов :  E – напряжение,  F – частота.

-------------------------------------------------------------------------------------

Параметр           сенсор(физич  эффект)     тип                 сигнал

Температура      термоэмиссия                   пассивный         Е

Тиристор                       активн	     Е

Диод			  активн	     Е

Резистор		 активн	     Е

Давление		 активн	     Е

ИК- излучение		  пассивн	     F

Кварцев резонатор 	   активн	     F

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Скорость              Эффект Холла		    пассивн	     Е

движения	      Магнито-чувствит	    пассивн	     Е

(интегр. Ускор)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ускорение             пьезоэлектрик                   активн                 Е

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Перемещение         инкрементный датч          активн                F

(интегр.скорости)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Угол поворота        оптическая шкала                активн	         Е

СКВТ	                  пассивн             Е

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Скор  возд потока    нагрев и охл резистора        активн       E

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Сила-давление     тензометрия		    активн	      F

Пьезоэффект		    активн	      F

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Интенсивность     фотодиод	                пассивн	      E

Света

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Влажность            поглощение света              актив                 Е

Емкость конденсатора      Актив                 Е

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Освещенность       ПЗС		               пассивн              Е

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Обзор датчиков показывает, что преобладает электрический выходной сигнал – напряжение Е.

2. Измерительные приборы фирмы ТКА

А)  Датчик температуры

1)Платиновые датчики HEL 705 фирмы Honeywell для газовой среды - диапазон температур (200( С.

Зависимость сопротивления RT от температуры  T определяется выражением:

RT = R0(1 + AT + BT2 - 100CT3 + CT4) [Ом],

где - R0 - сопротивление при 0( С;                                         U0

A=3.81*10-3;

B = -6.02*10-7;                                                             Rb           UT

C = -6.0*10-12;                                                             RT

Т - температура в (С.

Если измеряется напряжение UT на резисторе RT с делителем Rb+RT, то

UT=U0*RT/ (Rb+RT)

Отсюда измеряемая температура T=(UT* Rb /(U0-UT) -0.282)/A

2)Температура, измеряемая термодатчиком в диапазоне -20 - +50 градусов Ц

Tx=[Ux-680]Tc+25;  Tc=-2/25+0.0023(Ux-600);

Ux-униполярное напряжение в диапазоне 200-2000 мв

3) Температура, измеряемая радиационным датчиком

(T+A)2 = BU2+CU+D,

A=52,B=1520, C=3963,D=1425, U=[0-2/v], T=0-100град

Б) Датчик влажности

1) Датчики влажности фирмы  Honeywell HiH 3610 выполнены на кремниевой пластине в виде многослойной конденсаторной структуры  - проникновение влаги в пористую структуру изолятора изменяет емкость конденсатора.

Интегрированная с датчиком электронная схема формирует выходное напряжение, пропорциональное влажности.

%RH = (Uout - 0.827) / 0.0314 [%].

Таким образом, требуется настройка каждого прибора в соответствии с постоянной калибровочной зависимостью, но различными  числовыми коэффициентами.

C учетом температуры T (С влажность рассчитывается  по формуле:

RH = (%RH) / (1.0546- 0.00216*T) [%] =

=  (Uout - 0.827) /  ((1.0546- 0.00216*T) *0.0314) [%]=

=  (Uout - 0.827) /(0.0316- T*6*10-5)

2)Измерение абсолютной влажности по известной  относительной влажности  RH и температуре t окружающей среды

A= A0*RH*ebt[c(t-28)2+d]

A0=5.51*10-2, b=747*10-2. c=-208*10-4,d=1.065

T=[0-+30 град], RH=[10 – 100%]

3)Точка росы, зависящая от влажности и температуры

Е=βw *(q+r)/(1-(q+r)), q=ln(RH/100)/aw, r=t/ βw+t

aw=17.5, βw=241.2, t=[-10 - +50Ц], RH=[10-100%]

При ограниченном объеме  памяти  программ, отсутствии доступных библиотек с плавающей точкой   сохраняется актуальность вычислений с фиксированной точкой.

Для сохранения точности целесообразно выполнять вычисления с целыми числами, контролируя точность выбором соответствующих масштабов и ограничивая диапазон промежуточных результатов и операндов.

В) Датчик скорости движения воздушного потока

Схема датчика приведена на рис и представляет собой мост, где разбаланс определяет разность температур в двух его плечах – постоянный резистор и переменный резистор с нагревателем.

Термосопротивление Rt зависит от окружающей температуры, а датчик Rv имеет температуру на 10 (С выше окружающей, что обеспечивается микронагревателем Rн, находящимся в плотном тепловом контакте с датчиком Rv.

Схемотехнически оба датчика Rt, Rv включены в мостовую схему, разбаланс которой управляет, с помощью усилителя DA и транзистора VT, режимом работы микронагревателя Rн, с обеспечением постоянства разности температур между ними. Изменение величины разбаланса, определяемое подвижностью воздуха, усиливается  и преобразуется микропроцессором МП в показания на дисплее прибора.

Предложенная схема предполагает полную идентичность параметров датчиков Rt, Rv, в противном случае их различие приведёт к ошибочному разбалансу входного моста.

Каждый датчик  имеет уникальные параметры и нелинейную монотонную характеристику рис. 1.2.3.3.

Рис. 1.2.3.3. Характеристика датчика скорости воздушного потока

Таким образом,  для каждого датчика необходимо снять конкретную характеристику и задать ее в виде таблицы дискретных значений. Условия измерений дискретных значений отличаются в зависимости от диапазона измерений – используются различные установки типа аэродинамической трубы, где устанавливается скорость потока воздуха. При этом таблица может быть получена в течение нескольких экспериментов.. Напряжение измеряется после сборки прибора  при вводе значения скорости.

При измерениях после замера напряжения  U с использованием линейной интерполяции определяется значение скорости V(U).

Параметры, используемые в линейной интерполяции, приведены на рис

Pi, Pi+1 – значения параметра в таблице,

Ui, Ui+1 – значения аргумента в таблице

Pi+1

Px

δP

Pi

Ui     Ux      Ui+1

Неизвестное значение     Px=(Pi+1 – Pi)/(Ui+1-Ui)*(Ux-Ui) +Pi,

Char yy[]={0,10,25,30,40,55,70,80,98,120,130,137,143,147,150 };

Main()

{ char x,y,i;  //x=x0+20i

x=155;

i=x/20;

y=(yy[i+1]-yy[i])*(x – i*20)/20+yy[i];

}

Г) Датчики освещённости и уровня ультрафиолетового излучения

В качестве фотоприемников для видимой области использовался кремниевый фотодиод (Фотометр Россия ФД – 263) и для ультрафиолетовой области – поверхностно барьерный фотодиод на основе фосфида галлия (Фотометр Россия ПБФД-U3).

Световой поток преобразуется в фототок датчиком VD. Усилитель фототока микросхема DA преобразует фототок в напряжение, пропорциональное интенсивности излучения (Рис. 1.2.3.4.2).

Выбор диапазона измерений осуществляется включением соответствующего сопротивления R.

Схема преобразования ультрафиолетового излучения (светового потока) в напряжение пропорциональное интенсивности излучения.

Основные технические характеристики многоуровневого индикатора УФ - излучения:

- Спектральный диапазон измерения – 280-315 нм.

- Диапазон измерения:

70 – 70 мВт/м2

15 – 90 мВт/м2

30 – 180 мВт/м2

90 – 250 мВт/м2

Примеры формул для вычисления параметров:

2. Методы аналого-цифрового преобразования Е.

Для измерения параметра, представленного электрическим сигналом E, используется аналого-цифровое преобразование .

- Заряд емкости

Uвх         --

R

Ux       +

Uo

Uo

R                 T

Uo

Ux

Uвх

T

MCU формирует на дискретном выходе прямоугольный сигнал, емкость при этом заряжается  по экспоненте. Время заряда Т -  при совпадении сигнала Ut c измеряемым сигналом Ux. На выходе компаратора в этот момент формируется дискретный сигнал, который вызывает прерывание.  По прерыванию измеряется время Т и решается уравнение относительно неизвестного Ux.

Ux=Uo(1-e –T/RC   )

Точность измерения этим способом 8-10 бит.

MCU могут включать встроенные компараторы , для измерений достаточно внешней RC-цепи.

2)Метод последовательного приближения.

Формула приближения  Ux=∑ Uxi  2-i     =  U ∑ xi  2-i   где i –разряд двоичного кода , Uxi  2-i –вес разряда, xi-значение бита {0,1}, U-  опорное напряжение.

Итерационный процесс формирования двоичного кода – определение текущего значения разряда x i    поразрядным взвешиванием (последовательным приближением)

Ux             --

R

Cmp

U i           +

Uref

DAC          D

0, если  Ui + d2-i   >   Ux

Xi  =  1, если   Ui  +d2-i   < Ux

Ui+1 = Ui  +d2-i      если Xi =1

i=1,..N          U1=0

Таким образом, за N шагов определяются N разрядов кода D. Преобразование кода в напряжение Ui+1 выполняет цифро-аналоговый преобразователь DAC, сравнение выполняется на компараторе.

Некоторые MCU  включают независимые модули DAC и компараторы – тогда встроенное последовательное приближение организуется программно.

Большинство современных MCU включают интегрированные ADC последовательного приближения с DAC, построенном на основе матрицы  резисторов или конденсаторов.

Точность  ADC  10-12 разрядов.

Частота измерений – 10к -1мбит/с

1. Компараторы аналоговых сигналов содержатcя в  MSP430, PIC    ,AT89, AVR  и  могут быть использованы

a) для построения программно управляемых АЦП с зарядом емкости или последовательного приближения,

b)контроля пороговых значений внешних аналоговых сигналов, например, с батарейного источника питания, и формируют прерывания при достижении заданных нижних или верхних пороговых значений .

c) в MCU AVR (Atmel) компаратор подключается к схеме захвата(Capture) и позволяет измерять временные параметры аналоговых сигналов

d) В MCU i8x51GB фирмы Intel при автоматических измерениях 8-канального ADC осуществляется сравнение значений с постоянным или переменным входом.

.

Как работают аналого-цифровые преобразователи , Компьютеры и технологии, 3/2005

3.Принципы организации и управления ADC

Общая схема аналого-цифрового канала

P                D             M                     F               УВХ                    ADC                   MCU

E(p)          E(p)                        E(p)          E(p)                            S(p)                     P(s)

D –датчик формирует сигнал E(p), где р-значение измеряемого параметра

M –усиление(масштабирование)/ослабление, смещение

F  - фильтрация высоких частот

УВХ – устройство выборки-хранения, входной сигнал фиксируется в течение заданного интервала t и сохраняется в течение всего времени преобразования

ADC – аналого-цифровое преобразование напряжения E(p) в двоичный код S(p)

MCU осуществляет

a) усреднение,позволяющее минимизировать случайную симметричную низкочастотную помеху белого шума,

b) коррекцию нуля

c)учет влияния температуры

d) вычисление параметра P(s)

Точность преобразования  Uref/2n- вес одного бита в мв,

Время преобразования – сумма задержек на всех стадиях преобразования

Зависит от метода преобразования и задержек, связанных с сохранением

1)Внешние модули ADC.

Микросхема ADC включает входной мультиплексор аналоговых сигналов,  схему последовательного преобразования и схемы внешнего цифрового интерфейса. Для этой схемы требуется внешний источник опорного напряжения Uref и источник синхросигналов для последовательного преобразования. Таким образом, может быть выбран диапазон входных аналоговых сигналов и скорость преобразования в определенных рамках.

Элементы формирования Uref и генератор синхросигналов размещают в микросхеме.

Аналого-цифровой канал можно представить следующей схемой,  состоящей из интегрального ADC, микроконтроллера и памяти данных XRAM:

Ms

Ux	I1                                     I2

I1 – интерфейс, соединяющий внешний модуль ADC с MCU

I2 – интерфейс внешней памяти MCU

Ms – мультиплексор аналоговых сигналов

Пропускную способность АЦК,  скорость ввода и обработки аналоговых сигналов определяют интерфейсы. Время одного измерения Тр складывается из следующих составляющих

Tp = Tadc +Ti1    + Tmcu  + Ti2

Тadc – время преобразования

Ti1         - задержка интерфейса связана с запуском преобразования и передачей данных, MCU как ведущий (master) управляет обменом

Tmcu  - задержка связана с первичной обработкой данных

- с сохранением данных в памяти XRAM под управлением MCU.

Ti2          - задержка интерфейса памяти  - минимальная  в режиме прямого доступа по параллельному интерфейсу и максимальная при последовательном интерфейсе.

Достоинства применения внешних модулей ADC:

1) широкая номенклатура выбора , разнообразные интерфейсы , точность и быстродействие

2)высокая точность как следствие электрической ( гальванической) развязки и

3)отсутствия цифровых помех,

4)интегральное исполнение с датчиком, вследствие чего отсутствуют помехи при передаче аналогового сигнала,

5)специальные свойства, которые обеспечиваются высоко точной технологией изготовления аналоговых компонентов, не совместимые с технологией изготовления MCU (биполярный входной сигнал, высокая частота синхронизации последовательного приближения , высокие уровни напряжения )

Недостатки связаны с задержками дистанционного управления и передачи данных по интерфейсу I1.

2) ADC для внешнего применения:

1.Mодуль ADC средней точности MAX187: фирмы MAXIM

12 бит, Tp=7.5мкс, Ux=0-5v, I1 последовательный интерфейс SPI  Ti1=16мкс,

при подключении к  MCS51 с внешней памятью данных Ti2=10мкс

2. Быстродействующий модуль средней точности AD9224 :фирмы Analog Device

12 бит, Tp=0.5мкс

3. Сигма-Дельта преобразователь высокой точности AD7716:

22 бита , Tp=0.025-0.002c, Ux=+/-2.5v, 4 независимых параллельных канала, I1 - синхронный последовательный интерфейс SPI  (20 мкс передача 16 байтов при частоте синхронизации 8 мГц),

3) .Встроенные  схемы  ввода аналоговых сигналов

Стабилизаторы тока

ADuC816 содержит два стабилизатора тока – 200 мка или при  совместном включении – 400 мка. Одно из применений стабилизаторов связано с компенсацией температурной погрешности для резистивных датчиков.

Схема измерения  температурного приращения сопротивления

Ic

U          Uu

Uu =Uo +  dU – измеряемое напряжение относительно Uo

dU – приращение, при постоянном токе пропорционально изменению температуры

Встроенные Аналого-цифровые преобразователи.

Развитие технологии совместного изготовления аналоговых и цифровых схем позволяет приблизиться по ряду технических параметров к внешним модулям – точность встроенной СИГМА-Дельта технологии достигает 24 бит, частота синхронизации последовательного приближения 4-5 мГц, применение дифференциальных входов позволяет использовать биполярные аналоговые входные сигналы, выбирать диапазон входных напряжений и точность преобразования, программировать скорость преобразования.

Встроенный ADC имеет ряд преимуществ по сравнению с внешним модулем и схемой:

1)сокращение времени преобразования, связанного с обменом данными по внешнему интерфейсу I1- вместо этого прямой программный доступ к регистрам управления и данных интегрального ADC,

2)расширяется число программно управляемых параметров - управление усилением, частотой преобразования, опорным напряжением, временем выборки-хранения, точностью и временем преобразования Тр

3)сокращение числа внешних компонентов MCU в контроллере, а это означает сокращение размеров платы, повышение технологичности

4)встроенные каналы  измерения уровня питания и температуры микросхемы

5)ускорение интерфейса с памятью данных XRAM в режиме прямого доступа и сокращение времени ожидания завершения применением прерываний

6)разнообразные программно управляемые режимы запуска, в частности, от таймеров, от внешних дискретных сигналов и автоматический режим работы

7)многоканальная организация позволяет обычно последовательно автоматически обслуживать несколько  аналоговых входов, сохраняя измерения в памяти MCU.

8) режимы автоматических преобразований используются для усреднения и повышение точности преобразования за счет исключения случайной погрешности-шума, для последующей обработки спектрального анализа, для определения постоянной составляющей периодического синусоидального сигнала и др

Предусмотрен автоматический запуск преобразования

a) программный, где завершение преобразования также контролируется программно,

Завершение преобразование контролируется по готовности – сигналом BUSY, который формируется аппаратно в одном из программно доступных регистров модуля ADC,

Программный с задержкой, учитывающей максимальное время преобразования,

b) автоматический, когда завершение преобразования контролируется внутренними схемами и перезапускает  ADC,

с) по прерыванию,  при завершении преобразования SAB516

d) с прямым доступом к памяти при завершении преобразования (PTS –сервер в i96)

Последовательное: исполнение:

Пуск

ADC – собственно преобразование ,  MCU – обработка и сохранение результатов измерения.  Время преобразования       Tр=Tadc + Tmcu

Конвейерное исполнение:

Пуск

serial

Сокращение времени преобразования  Tp= max{ Tadc, Tmcu }

Примеры встроенных АDC.

1.  Принцип работы ADC преобразователя SAB515/535.

Характеристики одного из ранних MCU (SAB515) с встроенным ADC фирмы Siemens:

a) 8/10 бит, 8 входных каналов, ADC последовательного приближения, Тпр 8-разрядного преобразования 15 мкс при частоте 1 Мгц, внешний источник опорного напряжения, входной сигнал 0-5в

b)после выполнения 8-разрядного преобразования с ценой бита  Uref/28=20mv может быть выполнено повторное  более точное 8-разрядное преобразование при более точном опорном напряжении . Нижнее  значение этого опорного напряжения задается старшими 4 разрядами двоичного кода, полученного в первом 8-разрядном преобразовании при опорном напряжении 5в, верхнее значение отличается на 1.25в. Таким образом получено 10-разрядное значение с ценой бита 1.25в/28=5mv.

Структура блока измерения с учетом встроенных в SAB515  схем управления аналого-цифровым преобразованием включает:

1) 8 адресуемых аналоговых входа

2) регистр команд ADCON

3) регистр масштаба Uоп DAPR

4) результат преобразования - регистр ADDAT

8-разрядное ADС-преобразование S(Ux) выполняется схемой последовательного  приближения за 15 машинных цикла при 12 МГц тактовой частоте – примерно 15 мкс.

Исполнение –программное, автоматическое, по прерыванию.

Дополнительные средства  обеспечивают точность измерений и помехозащищенность по цепям питания. В данном случае используется низко-частотный фильтр, обеспечивающий также преобразование двухполярного входного сигнала Ux=+/- 2.0в в униполярный Uad=0-4.0 в, и CDC преобразователь MAX676 , формирующий калиброванное опорное напряжение +4.096в из +5в+/-5%, температурный диапазон Industrial (-45С-+85С), точность 0.02% Схема фильтра на основе операционного усилителя рассчитывается исходя из условия фильтрации основной низкочастотной помехи по питанию (Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC , M,Мир, 1992)

2.Cхема модуля ADC микроконтроллера MSP430 фирмы TI.

A0

A7

Up

To

MS – мультиплексор аналоговых сигналов

A0-A7 – аналоговые однополярные сигналы

Up – внутренний вход измерения  напряжения питания

To – встроенный датчик температуры MCU

УВХ – устройство выборки-хранения с программируемым временем выборки

4n синхротактов t

АЦП  - 12 разрядный преобразователь последовательного приближения

Uref   - блок программируемого внутреннего опорного напряжения  1.5 или    2.5 в и выбор внешнего

/n  - делитель частоты синхронизации – от внутреннего генератора ГИ или внешнего

Для каждого канала независимо программируется опорное напряжение , время захвата и задается интервал, в котором  выполняются последовательные преобразования.

Управление – программное, по прерыванию

- Микроконверторы –  класс микроконтроллеров, обеспечивающих аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, позволяющие организовать замкнутый контур управления. Так называют   MCU ADuc812,816,824 фирмы ADI.

Система искусственного климата

RH%                                                                                       Кондиционер

- увлажнение RH%

T 0C

adc	 MCU       dac	                - нагрев  Т0С

Pатм				                          - вентиляция  Vм/c

Vм/c

Свойства ADC:

- 12,16,24 бит точность

- 16 и 24 разрядные ADC имеют дифференциальные входы, что позволяет использовать биполярные входные сигналы и устраняет синфазную помеху

- программируемое время выборки УВХ 1,2,3,4 такта

- программируемая частота синхронизации ADC последовательного приближения – f0/n, n=2,4,8,16, не более 4 мГц

- управление  -            программное

- по прерыванию

внешнее по перполнению от таймера

внешним сигналом

-  запись во внешнюю память XRAM с прямым доступом

-  программируемое усиление, позволяющее выбрать диапазон и точность преобразования входных сигналов (+/-28mv, ….. +/-2.5v).

- выбор внешнего или внутреннего(2.5v, 1.5v) опорного напряжения

- Повышение точности измерений фильтрацией и усреднением.

Усреднение значений измерений в течение некоторого времени – распространенный способ сокращения влияния случайной погрешности с математическим ожиданием Mx=0;

Скользящее усреднение -  yi= SUM(xi-j )/N , где xi-j  последние N измерений

Организуется  FIFO массив из N последовательных измерений – одно измерение устраняется из массива измерений и новое добавляется на следующих шагах.

Медианный фильтр  - результатом является ближайший из нескольких последних измерений  к скользящему среднему.

Линеаризация – использование кусочно-линейной интерполяции  или приближение сплайнами.

Ux

R1                          R2

### R3                     --

Ucм                                                                         Uad

+

Рис.1.

Схема включения CDC -преобразователя MAX676

# Text boxes

MCU

MCU

MCU

XRAM

ADC

MCU

ADC

MCU

ADC

/n

АЦП

УВХ

ГИ

Uref

4*t*n

MS