-++20.10.08

Ввод-вывод  информации, представленной дискретными сигналами

1. Дискретные сигналы

Дискретные сигналы, несущие двоично-кодированную (цифровую) информацию, могут быть разделены физически на статические (H,L-уровни напряжения) и динамические (перепады уровней H/L, L/H).

Все цифровые  интерфейсы (схемы соединения) в электронной схеме ЭВМ между блоками (АЛУ, ОП и др) и с внешними устройствами формируются с использованием дискретных сигналов. При положительном кодировании статических сигналов H-уровень сигнала трактуется как 1, а низкий уровень как 0.(отрицательное кодирование- инверсное). Это обозначение используется на логическом уровне при описании схемотехники ЭВМ и как внешнее представление для пользователя –программиста.

Динамический сигнал (событие) обнаруживается  входными схемами (присутствует событие = 1) или не обнаруживается (отсутствует 0). Детали этого процесса относятся к электронике. В данном курсе имеем ввиду только логический смысл дискретных сигналов.

Единицы хранения и передачи информации – байты, слова представлены параллельными группами сигналов или последовательными во времени, соответственно,  параллельными или последовательными интерфейсами.

Входные дискретные сигналы содержат

- информацию о внешних событиях, обозначающих пребывание объекта управления в дискретных состояниях (останов/движение, замыкание/размыкание,…)

- признаки событий, связанные с началом или завершением процессов во внешнем оборудовании (завершение обмена данными, достижение заданной скорости движения,  )

- цифровые значения, считываемые с датчиков (температура, влажность,    )

- цифровые сообщения  от других контроллеров в системе по внешним интерфейсам

- сигналы управления передачей данных и др.

Выходные дискретные сигналы

- логического управления (включить/выключить, запуск/останов,   )

- цифровые сообщения при индикации и передаче в другие контроллеры системы по внешним интерфейсам

- временные диаграммы управления (двигателями, различными исполнительными устройствами )

2. Организация цифровых портов MCU

Информация в виде дискретных сигналов вводится или выводится через универсальные порты (PGO). При вводе (чтении) с контактов портов двоичые значения дискретных сигналов сохраняются в памяти MCU.

При выводе (записи в порт) данные из памяти передаются через регистр порта на выходные контакты в виде потенциалов или перепадов дискретных сигналов.

Для индикации и формирования управления имеет значение допустимая нагрузка  на выводы дискретных портов .

1. Дискретные  порты MCS51

4 восьмибитовые порта с побитовым доступом – Р0, P1, P2,P3. Регистры портов дублируются в SFR и доступны по адресам  - mov  P1,a  - вывод в порт и mov a,P2 – ввод с порта

Двунаправленный порт Р0.  n-MOP

wr                   Vcc                    rd

&                                                                      Rн

Pi.j                                           source          pin

&                      ink

Выход трехзначный {H,L,Z}. Ввод  и вывод разделены во времени.

При вводе  внутренний сигнал wr=0 и вывод запрещен,  состояние контакта Z и со стороны входа на контакт могут поступать значения {0,1,Z}.

При выводе wr=1  и контакт принимает значения {0,1} и со стороны входа на контакте значение Z.

Если ошибочно совмещены ввод и вывод, то возникают условия  короткого замыкания при инверсных активных сигналах H  на входе и L на выходе.

Контакты порта могут иметь внешнюю нагрузку в виде высокоомных резисторов, которые обеспечивают нормальный H(Pull-up резистор) или L-уровень выходного сигнала. Это необходимо, если к контакту подключаются только входы или такие же двунаправленные шины периферийных устройств.

Двунаправленная шина Р0 микроконтроллера используется как системная(системообразующая) для  подключения внешней памяти MCU и периферии в режиме разделения адресного пространства памяти (Mapped Memory).

DB[7.0]

MCU   P0

ale                     PA

P2                                            A[15..0]

P3(rd,wr                                a         d         port

XRAM                              Code

psen

При обращении к внешней памяти Xram  порт Р3 в команде movx a,@rj  формирует сигнал RD ,  в команде movx @rj,a  - сигнал WR .

В командах movc @a +PC при чтении данных и при выборке команды формируется сигнал чтения PSEN для памяти Code. Байты передаются по шине DB[7.0] в обоих направлениях. Шина DB совмещенная (мультиплексированная) – передает младший байт адреса в начале цикла обращения к памяти, а в конце цикла байт данных.при записи и чтении.

Временная диаграмма сигналов системной шины при выполнении команды movx a,@dptr

Расширенные порты периферии подключаются к сигналам интерфейса Xram – шина А, шина данных DB и сигналы Wr,Rd. Часть адресного пространства Xram выделена для адресации периферии (Mapped Memory)

PC[7.0]                   instr                 XA[7.0]          Data[

DB

PC[15.8]                                      XA[15.8]

P2

Ale

Psen

Wr/rd

Временная диаграмма команды movx a,@dptr

По сигналу ale младшие разряды адреса сохраняются в буферном регистре РА.

Старший байт адреса передается через порт Р2.

Порты P1,P2,P3  квазидвунаправленные (программируемые)- типичная нагрузка с ОК  2-10 ма, что достаточно для зажигания светодиодов и усиления.

Pul_up                                   Rн

Altf                                                                                pin

1

ink

Pi.j

rd

Pi – выходной регистр данных порта– доступен по адресу в команде записи в порт

mov Pi,a

mov a, P2  ввод с контактов порта

На контакте порта Pin выход усилителя и сигнал с внешней цепи  c нагрузкой  Pull-up резистором, поддерживающим порт в нормальном состоянии H после сброса MCU.

Состояние регистра порта непосредственно поступает на контакты. Таким образом, предполагается по умолчанию использование порта в статическом режиме для вывода – значения контакта {0,1}.

Для ввода биты регистра порта устанавливаются программно в единицу. При включении питания и сбросе порты MCU устанавливаются в единицы – программируются на ввод

Внешняя входная и выходная схемы включены для  активного отрицательного сигнала по схеме с открытым коллектором,  возможно Короткое замыкание, если на входе активный H-уровень и активный Pi.j =L=0. на выходе регистра.

Втекающий (synk) ток (при низком уровне выходного сигнала) – до 2-10ма на линию, при максимальном общем потреблении для портов P1-P3 до 100 ма.

Положительный уровень формируется на нагрузочном Pull-up резисторе , допускает малый ток нагрузки – менее 0.5 ма и не является активным.

В микроконтроллерах используется совмещение (мультиплексирование) функций в контактах. Соответствующие дискретные сигналы называют альтернативными Altf.

В системной шине это сигналы wr=P3[7], rd=P3[ ]. Сигналы формируются в динамике, в определенных тактах исполнения команд. Все остальное время порты выполняют заданные схемой включения функции ввода или вывода.

2. Сигналы прерываний.

Фронты (H/L, L/H) динамических дискретных сигналов  используются как признаки асинхронных (независимых от работы основной программы ) событий. События являются случайными во времени и часто срочными, требующими немедленного принятия решений, например, неисправность в работе периферийного устройства. По этой причине сигналы прерывают исполнение текущей программы и вызывают программу обработки события.

Управление прерываниями осуществляют аппаратура и программа, которые называем системой прерывания.

Регистрация  динамических дискретных сигналов и автоматический запуск программы принятия решения осуществляется  схемой прерываний.

Внешние сигналы прерываний поступают через порты MCU как альтернативные и автоматически регистрируются в регистрах запроса прерываний..

Сигнал прерывания может быть сформирован программно – записью в порт , что имитирует программные (внутренние) прерывания – вызовы стандартных функций ( подпрограмм обработки прерываний)

Система прерываний в MCS51

Внешние прерывания от периферии  в MCU MCS51 представлены сигналами-запросами прерывания на входных портах P3.2=INT0 и P3.3=INT1. Эти сигналы могут быть сформированы при окончании механических перемещений, по готовности данных, устанавливаемых на клавиатуре и др.

Jb  P3.2 , $    - команда ожидает появление единичного бита на j входе порта Pi

Время реакции не более длительности одной команды –  0.5 мкс(для MCS 51).

При  последовательном чтении двух битов  P3.2,  P3.3 и выполнении некоторых действий после регистрации фронтов  по программе

Последовательный контроль двух сигналов

Jb  P3.2 , $

Call  subri

Jb  P3.3, $

Call  subri

Пока ожидаем Pi.j и выполняем  подпрограмму  subri, задерживается регистрация следующего события и оно может быть потеряно. Для контроллеров в системах управления это может быть недопустимо.

Схема прерываний контролирует прерывания параллельно с основной программой, сохраняет запросы прерываний (сигналы),  pегистрируемые одновременно при выполнении программы обработки прерывания.

Таблица битов управления прерываниями

Вход  тип  Рг-запр маска     номер    вектор

| p3.2 /int0 | it0 = \ | ie0 = /+ | Ex0 | 0 | 0 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p3.3 /int1 | it1 = \ | ie1 = /+ | Ex1 | 2 | 2 | 13h |

Тип прерывания -Низкий уровень (=) для медленно изменяющихся сигналов или    отрицательный фронт H/L (\).

Регистр запроса фиксирует появление сигнала в конце исполнения текущей команды. Операция прерывания выполняется, если установлена маска прерывания (EX0=1,EX1=1)и разрешена работа системы прерывания EA(EAL в SAB515)=1.

В  схеме ЭВМ сигнал  прерывания устанавливает бит запроса. После завершения текущей команды запрос (1) контролируется регистром маски , если  бит  разрешения прерываний EA=1, то сигнал приходит на схему выбора приоритета(сканируется поллингом), сбрасывается динамический (it0,1 =1) запрос прерывания и  формируется вектор прерываний для конкретного сигнала -.выполняется операция перехода к подпрограмме с адресом-вектором  V по стандартной схеме

PC  СТЕК,  V  PC.

Таблица векторов прерываний в MCS 51 размещается в начальных ячейках памяти CODE c  шагом 8 байт. Для размещения подпрограммы обработки прерывания этого может быть недостаточно, поэтому обычно в соответствующих ячейках таблицы размещается команда ljmp  subr – косвенный переход к подпрограмме через вектор . При входе в прерывание запрещены повторные (вложенные) прерывания до окончания подпрограммы обработки текущего прерывания, запросы сохраняются в регистре запросов.

При завершении подпрограммы по команде reti  восстанавливается PC  и продолжается выполнение прерванной программы.

Несмотря на то, что совпадение случайных мгновенных событий (фронтов двух дискретных сигналов) не вероятно, могут совпадать события в течение конечного времени их регистрации и обработки.

Вход и возврат из прерывания(время реакции) занимает не менее 15 мкс Значительное время занимает подпрограмма обработки прерывания, включая сохранение и восстановление PC, тогда следующие прерывания запрещены до завершения обработки и интервал времени может составлять десятки мкс. В это время могут быть на регистрах запроса прерывания зарегистрированы несколько новых запросов. Таким образом, при окончании обработки прерывания необходимо выбрать один из нескольких запросов.

Если фиксируется несколько запросов прерываний из разных источников, то выбирается один из запросов для обработки (0 имеет высший приоритет)- используется поллинг регистра запросов. Условный номер прерывания соответствует фиксированному абсолютному приоритету.

Номер прерывания определяет также в программе на С адрес-вектор из таблицы векторов, в котором размещается команда ljmp обращения к подпрограмме обработки прерывания.

Управление приоритетами прерываний.

Жесткая схема приоритетов, зафиксированная номерами прерываний в таблице, не всегда может быть однозначно принята пользователем. По смыслу прерывания могут быть срочные и отложенные независимо от этой нумерации.

В Mcs51 выделен специальный регистр приоритетов IP, в котором для каждого сигнала прерывания может быть выбран один из двух уровней приоритета (0-нижний уровень,1-высокий уровень). На одном уровне сохраняются абсолютные приоритеты между сигналами..

Запрос  ( регистр ( маска IE ( разрешение EA ( приоритет IP (  поллинг

Программирование системы прерываний :

1 устанавливается маска разрешения прерывания,

2 выбираются приоритеты прерываний

3 устанавливается глобальный бит разрешения прерываний EA,

4  подготавливается подпрограмма обработки прерываний, включая сохранение и восстановление контекста (состояния регистров) прерываемой программы

5 формируется вектор прерывания в фиксированной для конкретного прерывания области памяти программ (таблица векторов). Вектор  представляет собой команду перехода к подпрограмме обработки прерывания. В Си этот шаг программируется на основе следующего определения.

Оформление подпрограммы в С51

Void Ex00(void) interrupt 0 using 1

{  тело функции прерывания

}

В заголовке указывается имя подпрограммы и номер прерывания.

В MCS51 – 4 банка контекстов по 8 регистров, переключение банков происходит одной командой и задается командой using 1 (номер банка, используемого в подпрограмме).

Пример.

Программа подсчета внешних событий – приращение по INT0.

intt0() interrupt 0 //счетчик в Р2 по прерыванию

{ P2++; }

main()

{ EX0=1;       //маска внешнего прерывания INT0

IT0=1;       //тип прерывания H/L фронт на входе P3.2=INT0

EA=1;       //разрешение прерываний

while(1);    //ожидание прерываний INT0 – имитируется в пине P3.2

}

Управление прерываниями в Ассемблере:

1. установить маску прерывания и бит разрешения прерываний EA.

2. выбрать тип прерывания(по спаду H/L или по уровню L) для внешних сигналов INT0, INT1

3. сформировать вектор прерывания в таблице векторов по фиксированному адресу- Ljmp к программе обработки

4. подготовить программу обработки, которая завершается командой возврата из прерывания reti.

5. Основная программа и программа обработки прерываний должны быть смещены в памяти Code на размер таблицы векторов прерывания.

6.В программе резервировать Стек в памяти Idata для прерываний и подпрограмм (по умолчанию, назначается SP=07).

7.В программе предусмотреть сохранение состояния программы и восстановление. Для сохранения и восстановления активных регистров r0-r7 могут быть использованы 2 варианта – сохранение регистров в Стеке и сохранение с быстрым переключением контекста переключением регистрового банка.

Система прерываний используется  для управления асинхронными процессами ( вычислительными , управляющими, измерительными ) под управлением  MCU во внешнем  оборудовании контроллера, в  модулях управления интерфейсами и др.

Асинхронность предполагает случайный характер событий в системе,

Прерывания запускают   связанные с прерываниями программы, которые на системном уровне называют задачами.

Программные средства управления задачами в MCU относят  к операционным система реального времени (RTC).

В ОС , предлагаемых промышленностью (QNX, RMX, RTX, ..), управление задачами организовано на основе унифицированных стратегий и характеризуется реактивностью (временем реакции на события).

В этом времени существенную часть занимает время регистрации сигналов и запуска программ обработки прерывания, время сохранения и восстановления регистров, значения которых относятся  к контексту выполняемой задачи.

Временные параметры определяются конкретно для каждого типа MCU и характеризуют качество аппаратной реализации системы прерываний.

ОСРВ – дорогостоящий и громоздкий программный продукт вносит существенные задержки управления процессами.

-

2. Порты ввода/вывода PIC16F8X

Контроллеры подгруппы имеют два порта: PORTA (5 бит) и PORTB (8 бит) с прямой адресацией и побитовой индивидуальной настройкой на ввод или на вывод.

Порт  квазидвунаправленный  A (PORTA) представляет собой 5-битовый фиксатор, соответствующий выводам контроллера RA<4:0>. Линия RA4 имеет вход триггера Шмитта и выход с открытым стоком. Все остальные линии порта имеют ТТЛ входные уровни и КМОП(p-n-p) выходные буферы.

Каждой линии порта поставлен в соответствие бит направления передачи данных, который хранится в управляющем регистре   TRIS. Если бит управляющего TRIS-   регистра имеет значение 1, то соответствующая линия будет устанавливаться на ввод. Ноль переключает линию на вывод и одновременно выводит на нее содержимое соответствующего регистра-фиксатора порта. При включении питания все линии порта по умолчанию настроены на ввод.

(TRIS=1)(ввод (1,0)-оба закрыты

(tris=0)(вывод (x,x) – один открыт

Рис. 5.8.  Схема линий RA <3:0 порта А.

{0,1,z} Выходной усилитель с тремя состояниями

Операция чтения порта   А считывает состояние контакта порта, в то время как запись в него изменяет состояние триггеров порта. Все операции с портом являются операциями типа "чтение-модификация-запись". Поэтому запись в порт предполагает, что состояние выводов порта вначале считывается, затем модифицируется и записывается в триггер-фиксатор.

Вывод RA4 мультиплексирован с тактовым входом таймера   TMR0. Схема линии RA4   порта   А приведена на рис. 5.9.

Порт   В (PORTB)  двунаправленный 8-битовый порт Если бит управляющего TRISB   регистра имеет значение 1, то соответствующая линия будет устанавливаться на ввод. Ноль переключает линию на вывод и одновременно выводит на нее содержимое соответствующего регистра защелки. При включении питания все линии порта по умолчанию настроены на ввод.

У каждой ножки порта   В имеется небольшая активная нагрузка (около 100мкА) на линию питания (pull-up). Она автоматически отключается, если эта ножка запрограммирована как вывод.  Сброс при включении питания также отключает все нагрузки.

{0,1,z} Выходной усилитель с тремя состояниями

Схемы линий порта   B

(tris=1)(ввод (1)

(tris=0)(вывод (x)
Рис. 5.10.  Схема линий RB <7:4 порта B. Выводы порта имеют защитные диоды к Vdd и Vss  формируют прерывания (несовпадение значений = фронт)

Рис. 5.11.  Схема линий RB <3:0 порта B. Выводы порта имеют защитные диоды к Vdd и Vss

При организации двунаправленных портов необходимо учитывать особенности организации ввода/вывода данных МК. Любая команда, которая осуществляет запись, выполняет ее внутри как "чтение-модификация-запись". Например, команды BCF и BSF считывают порт целиком, модифицируют один бит и выводят результат обратно. Здесь необходима осторожность. В частности, команда BSF PORTB, 5 (установить в единицу бит 5 порта   B) сначала считывает все реальные значения сигналов, присутствующие в данный момент на выводах порта. Затем выполняются действия над битом 5, и новое значение байта целиком записывается в выходные фиксаторы. Если другой бит регистра   PORTB используется в качестве двунаправленного ввода/вывода (скажем, бит 0), и в данный момент он определен как входной, то входной сигнал на этом выводе будет считан и записан обратно в выходной триггер-фиксатор этого же вывода, стирая предыдущее состояние. До тех пор, пока эта ножка остается в режиме ввода, никаких проблем не возникает. Однако если позднее линия 0 переключится в режим вывода, ее состояние будет неопределенным.

На ножку, работающую в режиме вывода, не должны нагружаться внешние источники токов ("монтажное И", "монтажное ИЛИ"). Большие результирующие токи могут повредить кристалл.

Прерывания

Четыре линии порта   В (RB<7:4>) могут вызвать прерывание при изменении значения сигнала на любой из них. Если эти линии настроены на ввод, то они опрашиваются и защелкиваются в цикле чтения. Новый входной сигнал сравнивается со старым в каждом командном цикле. При несовпадении значения сигнала на ножке и в фиксаторе генерируется высокий уровень. Выходы детекторов "несовпадений" RB4, RB5, RB6, RB7 объединяются по ИЛИ и генерируют прерывание ,  запоминаемое в регистре RBIF . Любая линия, настроенная как вывод, в этом сравнении не участвует. В подпрограмме обработки прерывания следует сбросить запрос прерывания

Прерывание по несовпадению и программно устанавливаемые внутренние активные нагрузки на этих четырех линиях могут обеспечить простой интерфейс, например, с клавиатурой, с выходом из режима SLEEP по нажатию клавиш.

3. Порты Atmega128

6*8 порты общего назначения (A,B,C,D,E,F) + 5 бит порт PG

Общие свойства

- чтение-модификация-запись функция для каждого бита независимо

- симметричные параметры каждого бита  - sink и source токи нагрузки одинаковые, равные нагрузке одного LED(2ma)

- побитно программируемый Pull_up резистор

- защитные VCC(>VCC), GND(БПТВ) диоды на каждом контакте

Прямоадресуемые регистры портов – Portx(X), DirectDRx(D), Pins(P),

сигнал Pull_up Reset(PUR)

Схема порта

1            PUR

Di

Pin

X

Pi

Таблица управления портом

Di         X         PUR          I/O         Pull_up     State

0           0           x              inp            --              Z

0           1           0              inp            *             source

0           1           1              inp            --               Z

1           0           x              out            --             synk

1           1           x              out            --             source

Внешние Прерывания  INT7..INT0 совмещены с портами E[7..4].D[3..0],

Сброс Reset вызывает прерывание и обработку (разные условия – внешний сигнал, WDT,..)

Системный интерфейс (внешний) подобен MCS51 :  мультиплексированная шина AD[7/0]-порт PE,   старшие разряды адреса A[15.0]-порт PD, управление через регистры управления

3. Порты P1,P2 MCU MSP430:

PiIN                 PiOUT

PiDIR

PSEL

PiTFG

PiIES

PiIE

Регистр PiIN  - состояние входных контактов, если порт настроен на ввод.

Регистр PiOUT – выходной регистр данных

Регистр PiDIR  - настраивает ввод (0) или вывод (1) для каждого бита

Регистр PSEL – настраивает порт на обмен альтернативными сигналами – направление определяется регистром PiDIR

Остальные регистры используются для управления внешними прерываниями, в частности регистр PiTFG сохраняет значения как статических так и динамических входных разрешенных дискретных сигналов прерываний в PiIE, выбор фронта прерывания PiIES

Порты не имеют Pull Up резисторов и являются двунаправленными и при сбросе имеют Z-состояние.

Порты 16-разрядной MCU  i196

Схемотехника двунаправленных портов близка к схеме Р0 MCS51, отличается наличием регистров управления

X                                  Vcc

&

Mode                                 source          pin

не                      synk

Di

M     Di      X      pin

Pi                                                                      0      0        d        d

0      1        0         0

0      1        1         Z

Системная шина

A) 16-битовая

Wr, rd, ale

MCU

AD[15..0]

P3,4

A[15.0]

mem

Б)  8-битовая

MCU

Wr, rd, ale                        A[15..8]

P4

AD[7..0]

P3

A[7.0]

P3    slave

периферия                Mem                          MCU                      периферия

Управление системной шиной – стробируемый обмен, обмен асинхронный с ожиданием готовности Ready, обмен с прямым доступом – протокол HOLD/HLDA и внешний контроллер ПДП, обмен по прерываниям (через PTS). При записи байтов через 16-битовую шину  формируется  сигнал записи байта WrL и WRH- записи

ПДП стандартно завершается прерыванием. ПДП может приостанавливаться, если возникают срочные прерывания, требующие обслуживания через системную шину.

Прямой доступ к памяти (периферийный сервер обмена -PTS)

Представляет собой  микропрограммный обработчик прерываний, что заменяет обычную программную обработку прерываний и выполняется как одна инструкция – не требуется сохранения контекста и РС в стеке. (что напоминает занятие цикла CPU в IBM360)  Последовательность исполнения команд программы не прерывается  и необходимые для работы в реальном времени  условия – минимальное время реакции на прерывания.

Режимы

Обмены – память((порты периферии, память((память одним байтом/словом, блоком байт/слов, AD-преобразование по нескольким каналам, PWM совместно с EPA

Любой источник прерываний может быть подключен к PTS (кроме NMI, TRAP, неоредел. Код и EPAINTi)

PTS включается, если установлен глобальный бит PTS и PTS выбран как источник прерываний.

Запрос прерывания

NMI, TRAP, коп

Маска прерывания

N                         Y

PTS-бит

GIE                   G_PTS_E                           (разреш глоб)

N                                Y

Запрос PTS

Int-вектор                  PTS-вектор

Если битPTS=1, то прерывание обслуживается PTS. Все PTS-запросы имеют более высокий приоритет по сравнению с обычными прерываниями.

После завершения PTS-обслуживания декрементируется счетчик PTS. Если счетчик равен 0, то сбрасывается битPTS в слове PTSSEL(маска PTS) и устанавливается соответствующий бит в слове PTSSRV-признак завершения данного PTS и возврат к обслуживанию соответсвующего нормального прерывания (Например, EXINT запускает PTS через вектор 205С, при завершении управление возвращается через вектор 203C)

Для каждого PTS формируется  управляющий блок одного из 5 типов (например, для  блочного обмена данными  -  счетчик, управление, 2 байта адрес источника данных, 2 байта приемника данных, число байт в одном PTS-цикле.

Счетчик =3    (3 блока )

Число байт в цикле=5 (каждое прерывание по 5 байт)

Источник =0x20

Приемник = 0x6000

В управляющем слове  - тип PTS(3 бита), байт/слово=0/1, Update источника=0/1,

Update приемника=0/1, автоинкремент источника=0/1, автодекремент приемника=0/1

Update – восстановление адреса, При этом один блок источника или несколько могут копироваться в разные приемники. Один цикл не прерывается.

- программируется блок регистров, указывается режим(одиночный обмен, блок, A/D-сканирование, PWM), устанавливается счетчик, устанавливается адрес в MEM,

- запуск по прерыванию

Схема прерываний в SAB515

Биты управления прерываниями для SAB515 доступны по именам и приведены  в таблице вместе с векторами и обозначением приоритета:

| Внешние входы | Тип сигнала | Бит регистра | Бит маски | i бит IP0.IP1 IPi P | Тип (приоритет) прерывания | Адрес-вектор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| p3.2 /int0 | it0 = \ | ie0 = /+ | Ex0 | 0 | 0 | 03 |
| p3.3 /int1 | it1 = \ | ie1 = /+ | Ex1 | 2 | 2 | 13h |
| p1.4 int2 | i2fr \ / | Iex2 + | Ex2 | 1 | 9 | 4bh |
| p1.0 int3 | i3fr \ / | iex3+ | Ex3 | 2 | 10 | 53h |
| p1.1 int4 | / | iex4+ | Ex4 | 3 | 11 | 5bh |
| p1.2 int5 | / | iex5+ | Ex5 | 4 | 12 | 63h |
| p1.3 int6 | / | iex6+ | Ex6 | 5 | 13 | 6bh |
| p1.5 t2ex | \ | exf2+ | Exen2 | 5 | 5 | 2bh |
|  |  | Iadc | Eadc | 0 | 8 | 43h |
|  |  | tf0+ | et0 | 1 | 1 | 0bh |
|  |  | tf1+ | et1 | 3 | 3 | 1bh |
|  |  | tf2+ | et2 | 5 | 5 | 2bh |
|  |  | ri+ti - | es | 4 | 4 | 23h |
|  |  | rb8- | Sm2 | 4 | 4 | 23h |

В таблице выделены прерывания , относящиеся к MCS51.

1- биты обозначают контакты портов  MCU

2 - биты 0/1, выбирающие тип сигнала (= L-уровень, \ h/l-фронт, / l/h-фронт)

3 - регистрируемые биты сигналов прерываний, iex2,..,iex6 - биты запроса прерываний от внешних источников int2,..int6

Биты запроса могут быть сброшены при входе в прерывание (+) или сбрасываются программно (-).

Биты ie0,ie1 для постоянных (=) сигналов int0, int1 повторяют их значения.

4 - маски прерываний

5 - номер i- бита в регистрах IP0(i).IP1(i), задающих уровень приоритета,.

6 - тип прерывания, указывается при определении подпрограммы-функции обработки прерывания в С.

2 вектор программируемых приоритетов прерываний, позволяющая распределить их попарно на четырех уровнях.