Клавиатура.

Распространенные элементы ручного управления — двоичные переключатели (кнопки), в автоматических системах -двоичные датчики, клавиатуры пультов портативных приборов — совокупность двоичных переключателей.

1. N переключателей для сокращения числа используемых цифровых линий при подключении к MCU объединяются в матрицу x*y.

X

Y

X линий используются для последовательного сканирования матрицы и являются выходами MCU, Y  линий считываются при вводе.

Сканирование в MCS51 выполняется сигналами низкого уровня построчно (по умолчанию, состояние линии порта H) – унитарные коды Cx, при замыкании переключателя считывается унитарный код Cy.

Если в MCU используются  m=X+Y выводов для сканирования и распознавания замкнутых переключателей, то матрица позволяет скоммутировать  N=X*Y=X*(m-X) переключателей.

Определим, при каких значениях X,Y матрица позволяет объединить максимальное количество переключателей N при ограничении на число выводов X+Y<=m. Очевидно m>=2X,  max N=X^2  и оптимальная матрица квадратная X=]sqrt(N)[.

При этом если N фиксировано, то для сканирования прямоугольной матрицы можно выбрать максимальное число контактов X  по одной из координат – тогда очевидно, по другой координате Y потребуется  на одну линию меньше.

Эти рассуждения применимы и при выборе клавиатур с учетом конструктивных ограничений, связанных с внешним видом прибора и удобством в обслуживании. Таким образом стандартные клавиатуры имеют организацию 3*3, 4*5, 4*4, 3*4,4*8.

Стандартные раскладки пленочных клавиатур.

Телефонная       1      2       3            управление      (    ^      (

4      5       6			           F1    v     F2

7     8        9			          Esc   F3   Ent

*     0        #

При вводе  коды сканирования преобразуются программой или декодером в двоично-десятичные коды или в станадртные ASCII-коды

Использование декодера цифровой клавиатуры в двоично-десятичные коды

X

X             Y

ROM

2/10  или ASCII-код клавищи

2. Дальнейшее сокращение числа управляющих линий  возможно с использованием внешних схем-декодеров на входе сканирования X и мультиплексора унитарных выходов Y.

]log2X[       DC

]log2Y[

Mx

Минимальное число выводов при этом   m= ]log2X[ + ]log2Y[ +1,  причем требуется   ]log2X[ + ]log2Y[ входных контактов  и 1 выходной контакт.

3. Способ организации переключателей с совмешенным сканированием и считыванием приведен на рис

При сканировании каждой линии на остальных может быть считан код, идентифицирующий замкнутый переключатель – коды сканирования соответствуют сочетаниям из m по 2. Всего для n линий сканирования получим n(n-1)/2 различных кодов и столько же переключателей.

a

X1

b

X2         X3

c

X4         X5      X6

d

Таблица сканирования

| клавиша | a | b | c | d | код сканирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x3 |
| x2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x5 |
| x3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x9 |
| x4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x6 |
| x5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0xa |
| x6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0xc |

Если  X>= √ 6 -->3, Y=2,  число занятых контактов 5 >4, используемых для сканирования данной матрицы.

Порты должны переключаться программно на ввод или вывод в процессе сканирования.

При механическом переключении контактов предполагается дребезг, обычно устраняемый программно с использованием MCU.

Временная диаграмма переключения:

Tz            Ty           TP

Tz, Tp – время замыкания и размыкания с дребезгом  около 0.04 c

Ty – время удержания в замкнутом состоянии. 0.1-0.2 c

Алгоритм сканирования

1. Формирование кода сканирования Cx

2. Ввод и контроль Cy

3. Повторить 1, если переключатель в строке X не замкнут

4. Идентифицировать замкнутый переключатель и выполнить соответствующую функцию

5. Задержка дребезга tz

6. Ожидание размыкания – считыванием и контролем кода Cy

7. При размыкании задержка размыкания tp и возврат к сканированию п.1.

Для портативных приборов алгоритм сканирования является частью монитора, постоянно контролирующего состояние переключателей и выполняющий заданные оператором функции. Одна из функций может быть основной и выполняется продолжительное время (функция измерения и индикации в измерительном приборе). Сканирование при этом может выполняться ограниченным перебором кодов сканирования.

В синхронных системах, подчиняющихся жесткому тактированию, где необходимо сохранить временную диаграмму с высокой точностью, сканирование встраивается в такт. Алгоритм принятия решения в виде конечного автомата синхронизируется этим тактом.

В асинхронных системах сканирование рассматривается как одна из задач, запускаемых по прерываниям системного таймера. После установки нового кода сканирования при замыкании переключателя формируется прерывание, которое после идентификации формирует задачу для исполнения в очереди

2)Применение ADC для сканирования клавиатуры.

АDС преобразование может быть использовано для управления клавиатурой и позволяет сократить количество необходимых для сканирования линий портов и контактов MCU, необходимых для сканирования.

Схема включения 4*4 матрицы клавиш

Vcc

R0                                                      P2.0   P2.1   P2.2   P2.3

b

R1                                 a ( IN1)                    a          5

b                    1

c

R2                                                                 c                             2

d                                                                            d                                        3

R3

P2.0-P2.3 — выходы порта Р2, обеспечивающие сканирование столбцов матрицы клавиш отрицательным сигналом. a,b,c,d — строки матрицы клавиш, в которых формируется сигнал при нажатии клaвиши в соответствующей строке. Сигналы объединяются делителем на аналоговом входе IN1.Рассчитать сопротивления резисторов, обеспечивающие различимые сигналы на входе IN1 — a=0, b=1,c= 2, d=3 в при максимальном допустимом токе нагрузки на выходы порта 1.5 ма.

Количество контактов, используемых для сканирования , включает n выходов сканирования столбцов и 1-2 аналоговых входа. Количество строк матрицы ограничивается разрешением аналогового преобразователя и количеством используемых аналоговых входов. Например, для 2-х аналоговых входов и рассмотренной схемы сканирования можно использовать матрицу  4*8 клавиш при 6 выводах MCU.