Университет ИТМО

ИПМ

Моделирование

Отчёт по лабораторной работе №2
"Исследование систем массового обслуживания на имитационных моделях"

Санкт-Петербург, 2014г.

Цель работы - исследование свойств простейших одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок на имитационных GPSS-моделях при различных предположениях о параметрах структурно-функциональной организации и нагрузочных параметрах в соответствии с заданной программой исследований.

- Выполнение работы

Используется генератор 19.

  - Влияние коэффициента загрузки на длительность переходного режима для значений 0,1 и 0,9

Загрузка – 0,1

| Количество заявок | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 1000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,097 | 0,096 | 0,098 | 0,101 | 0,1 | 0,1 |
|  | Относит.откл. | -0,03 | -0,04 | -0.02 | 0,01 | 0 | 0 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 11,01 | 9,897 | 10,896 | 11,031 | 11,032 | 11,177 |
|  | С.К.О. | 51,443 | 46.773 | 46,819 | 48,305 | 48,185 | 48,781 |
|  | К-т вар. | 4,672388 | 4,725977 | 4,296898 | 4,379023 | 4,367748 | 4,364409 |
| Время пребывания заявок | Сред. Значение | 114,456 | 113,603 | 111,652 | 111,729 | 111,265 | 111,156 |
|  | С.К.О. | 114,15 | 111,656 | 110,648 | 111,878 | 111,311 | 111,162 |
|  | К-т вар. | 0,997326 | 0,982861 | 0,991008 | 1,001334 | 1,000413 | 1,000053 |
| Потерянные заявки | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вер-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Загрузка – 0,9

| Количество заявок | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 1000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,857 | 0,872 | 0,886 | 0,897 | 0,897 | 0,899 |
|  | Относит.откл. | 0,04777 | 0,03111 | 0,01555 | 0,00333 | 0,003333 | 0,001111 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 4344,135 | 6059,704 | 6470,927 | 7311,725 | 7529,343 | 8013,359 |
|  | С.К.О. | 4949,159 | 6685,392 | 6635,986 | 7509.574 | 8103,298 | 8812,271 |
|  | К-т вар. | 1,139274 | 1,103254 | 1,025508 | 1,027059 | 1,076299 | 1,099698 |
| Время пребывания заявок | Сред. Значение | 5228,038 | 6950,091 | 7365,163 | 8215,396 | 8430,419 | 8912,451 |
|  | С.К.О. | 5018,622 | 6751,825 | 6697,783 | 7560,912 | 8149,181 | 8858,282 |
|  | К-т вар. | 0,959944 | 0,971473 | 0,909387 | 0,920334 | 0,96664 | 0,993922 |
| Потерянные заявки | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вер-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Время ожидания и пребывания распределяются по экспоненциальному закону.

По результатам испытаний можно сделать вывод, что для получения статистически устойчивых результатов через модель нужно пропускать 100000 заявок.

  - Влияние на среднее время ожидания и пребывания заявок в системе закона распределения

    - Интервалов между заявками в потоке

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приборов | 1 |  |
| Ёмкость накопителя | 100 |  |
| Интервалы между заявками входящего потока | ср.знач. | 1000 |  |
|  | з-н. распр. | Э | Р | Д | Э2 | Э4 |  |
| Длительность обслуживания заявок | ср.знач. | 120 |  |
|  | з-н. распр. | Э |  |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Относит.откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 16,41 | 8,399 | 0,021 | 4,955 | 1,317 |
|  | С.К.О. | 64,97 | 46,242 | 1,584 | 34,577 | 17,324 |
|  | К-т вар. | 3,959171 | 5,505655 | 75,42857 | 6,978204 | 13,15414 |
| Время прибывания заявок | Сред. Значение | 136,751 | 128,734 | 120,4 | 124,982 | 121,091 |
|  | С.К.О. | 137,052 | 129,408 | 120,447 | 124,729 | 120,932 |
|  | К-т вар. | 1,002201 | 1,005236 | 1,00039 | 0,997976 | 0,998687 |
| Потерянные заявки | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вер-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Длительности обслуживания

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приборов | 1 |  |
| Ёмкость накопителя | 100 |  |
| Интервалы между заявками входящего потока | ср.знач. | 1000 |  |
|  | з-н. распр. | Э |  |
| Длительность обслуживания заявок | ср.знач. | 12 |  |
|  | з-н. распр. | Э | Р | Д | Э2 | Э4 |  |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Относит.откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 16,41 | 11,05 | 8,126 | 12,248 | 10,059 |
|  | С.К.О. | 64,97 | 38,226 | 26,734 | 45,716 | 35,902 |
|  | К-т вар. | 3,959171 | 3,459367 | 3,289934 | 3,732528 | 3,569142 |
| Время пребывания заявок | Сред. Значение | 136,751 | 130,946 | 128,126 | 132,106 | 129,895 |
|  | С.К.О. | 137,052 | 79,144 | 26,734 | 96,181 | 69,486 |
|  | К-т вар. | 1,002201 | 0,604402 | 0,208654 | 0,728059 | 0,53494 |
| Потерянные заявки | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вер-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Одновременно 1 и 2 при разных законах распределения

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приборов | 1 |  |
| Ёмкость накопителя | 100 |  |
| Интервалы между заявками входящего потока | ср.знач. | 1000 |  |
|  | з-н. распр. | Р | Д | Э2 | Э4 |  |
| Длительность обслуживания заявок | ср.знач. | 12 |  |
|  | з-н. распр. | Р | Д | Э2 | Э4 |  |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,12 | 0,12 | 0,119 | 0,12 |
|  | Относит.откл. | 0 | 0 | -0,00833 | 0 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 5,198 | 0 | 2,634 | 0,179 |
|  | С.К.О. | 25,412 | 0 | 19,886 | 4,409 |
|  | К-т вар. | 4,888803 |  | 7,549734 | 24,63128 |
| Время прибывания заявок | Сред. Значение | 125,091 | 120 | 122,248 | 120,152 |
|  | С.К.О. | 73,791 | 0 | 86,916 | 59,972 |
|  | К-т вар. | 0,589899 | 0 | 0,710981 | 0,499134 |

  - Исследовать влияние на среднее время ожидания и пребывания емкости накопителя и определить емкость накопителя, начиная с которой СМО можно рассматривать как систему с неограниченной очередью.

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приборов | 1 |  |
| Ёмкость накопителя | 10 | 50 | 70 | 80 | 90 | 98 | 100 |  |
| Интервалы между заявками входящего потока | ср.знач. | 1000 |  |
|  | з-н. распр. | Э |  |
| Длительность обслуживания заявок | ср.знач. | 880 |  |
|  | з-н. распр. | Э |  |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,851 | 0,882 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
|  | Относит.откл. | -0,0329 | 0,00227 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00116 | 0,00116 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 3326,02 | 6400,87 | 6525,52 | 6533,31 | 6538,00 | 6542,46 | 6542,61 |
|  | С.К.О. | 3164,33 | 7060,02 | 7426,01 | 7465,60 | 7495,75 | 7519,14 | 7524,51 |
|  | К-т вар. | 0,95138 | 1,10297 | 1,13799 | 1,14269 | 1,14648 | 1,14927 | 1,15006 |
| Время пребывания заявок | Сред. Значение | 4206,73 | 7280,83 | 7405,62 | 7413,39 | 7418,09 | 7422,51 | 7422,72 |
|  | С.К.О. | 3285,07 | 7114,16 | 7477,29 | 7516,61 | 7546,57 | 7569,86 | 7575,21 |
|  | К-т вар. | 0,78090 | 0,97710 | 1,00967 | 1,01392 | 1,01739 | 1,01983 | 1,02059 |
| Потерянные заявки | Кол-во | 36710 | 171 | 29 | 20 | 8 | 2 | 0 |
|  | Вер-ть | 0,03671 | 0,00017 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00001 | 0,000002 | 0 |

  - Провести исследование влияния числа обслуживающих приборов (1, 2, 3) на среднее время ожидания и пребывания заявок в системе

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приборов | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| Ёмкость накопителя | 100 |  |
| Интервалы между заявками входящего потока | ср.знач. | 1000 | 2000 | 500 |  |
|  | з-н. распр. | Э |  |
| Длительность обслуживания заявок | ср.знач. | 880 | 1760 | 440 |  |
|  | з-н. распр. | Э |  |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Теор. загр. системы | Значение | 0,877 | 0,884 | 0,885 | 0,877 | 0,882 | 0,885 | 0,885 |
|  | Относит.откл. | -0,0034 | 0,00454 | 0,00568 | -0,00341 | 0,00227 | 0,00568 | 0,00568 |
| Время ожидания заявок | Сред. Значение | 6568,257 | 214,918 | 28,326 | 13136,51 | 429,837 | 56,652 | 14,163 |
|  | С.К.О. | 7884,61 | 547,231 | 151,321 | 157,228 | 1094,46 | 302,642 | 75,66 |
|  | К-т вар. | 1,20042 | 2,54623 | 5,34212 | 0,01196 | 2,54622 | 5,34212 | 5,34208 |
| Время пребывания заявок | Сред. Значение | 7446,52 | 1097,14 | 910,812 | 14893,0 | 2194,28 | 1821,62 | 455,406 |
|  | С.К.О. | 7933,89 | 1040,17 | 898,615 | 15867,7 | 2080,34 | 1797,23 | 449,308 |
|  | К-т вар. | 1,06544 | 0,94807 | 0,98660 | 1,06544 | 0,94807 | 0,98660 | 0,98661 |
| Потерянные заявки | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вер-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вывод:

- Длительность переходного режима зависит от загрузки системы. Оптимальная длительность – 100000 заявок.

- Среднее время ожидания уменьшается при:

- добавлении обслуживающих приборов

- уменьшении скорости прибывания заявок в систему

- ограничении длины очереди(система с отказами)