Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики

кафедра  вычислительной техники

Домашнее задание №2

“Исследование приоритетных систем массового обслуживания на марковских моделях ”

вариант 15/5

выполнил студент гр. 350

Панаит Илья

27.10.2002

1). Постановка задачи и исходные данные.

Требуется описать и исследовать две СМО с неоднородным потоком заявок:

- определить характеристики;

- проанализировать зависимость характеристик системы от нагрузки путем пропорционального изменения для всех классов заявок интенсивностей поступления и обслуживания.

2). Описание исследуемой системы.

- двухканальная - два обслуживающих прибора;

- поток заявок неоднородный – два класса заявок, заявки второго класса имеют приоритет по отношению к заявкам первого класса;

- для двух приборов имеется один общий накопитель емкостью 2;

- дисциплина обслуживания – абсолютные приоритеты (АП);

- поступившая заявка занимает свободный прибор с большим номером;

- заявка второго класса, поступающая в систему при заполненном  накопителе, вытесняет из него заявку первого класса, которая теряется;

- прерванная в обслуживании заявка первого класса возвращается в общий накопитель только при наличии в нем свободных мест;

Потоки заявок предполагаются простейшими. В системе всегда существует стационарный режим, т.к. емкость накопителя ограничена.

3). Графы переходов марковского процесса.

4). Перечень состояний марковского процесса для исследуемой системы.

Закодируем состояния в виде вектора {L1, L2/ П1, П2}, где:

- Li   €  {0,1,2} – количество заявок i-го класса в накопителе;

- П1 €  {0,1,2} – состояние первого прибора;

- П2 €  {0,1,2} – состояние второго прибора.

E0  =	{0,0/0,0}

E1  =	{0,0/0,1}

E2  =	{0,0/1,0}

E3  =	{0,0/0,2}

E4  =	{0,0/2,0}

E5  =	{0,0/1,1}

E6  =	{0,0/1,2}

E7  =	{0,0/2,1}

E8  =	{0,0/2,2}

E9  =	{1,0/1,1}

E10=	{1,0/1,2}

E11=	{1,0/2,1}

E12=	{1,0/2,2}

E13=	{0,1/2,2}

E14=	{2,0/1,1}

E15=	{2,0/1,2}

E16=	{2,0/2,2}

E17=	{2,0/2,1}

E18=	{1,1/2,2}

E19=	{0,2/2,2}

5). Матрица интенсивностей переходов.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | λ1 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | μ1 |  | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | μ1 | 0 |  | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | μ2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | λ1 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | μ2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | μ1 | μ1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | μ2 | μ1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | μ2 | 0 | 0 | μ1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | μ2 | μ2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2μ1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | μ1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | 0 | μ1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λ2 | λ1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | λ2 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | λ1 | λ2 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | λ2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | λ2 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | 0 | μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | λ2 |  | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | λ2 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Номер варианта | Интенсивность потока | Ср.длит.обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | La1 | La2 | La3 | b1 | b2 | b3 |
| 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |

6). Значения стационарных вероятностей.

| Номер | Код | Вероятность |
| --- | --- | --- |
| 0 | E0 = {0,0/0,0} | 0.5405 |
| 1 | E1 = {0,0/0,1} | 0.1767 |
| 2 | E2 = {0,0/1,0} | 0.0429 |
| 3 | E3 = {0,0/0,2} | 0.0868 |
| 4 | E4 = {0,0/2,0} | 0.0179 |
| 5 | E5 = {0,0/1,1} | 0.0465 |
| 6 | E6 = {0,0/1,2} | 0.0221 |
| 7 | E7 = {0,0/2,1} | 0.0200 |
| 8 | E8 = {0,0/2,2} | 0.0087 |
| 9 | E9 = {1,0/1,1} | 0.0099 |
| 10 | E10= {1,0/1,2} | 0.0090 |
| 11 | E11= {1,0/2,1} | 0.0043 |
| 12 | E12= {1,0/2,2} | 0.0052 |
| 13 | E13= {0,1/2,2} | 0.0008 |
| 14 | E14= {2,0/1,1} | 0.0018 |
| 15 | E15= {2,0/1,2} | 0.0027 |
| 16 | E16= {2,0/2,2} | 0.0025 |
| 17 | E17= {2,0/2,1} | 0.0008 |
| 18 | E18= {1,1/2,2} | 0.0008 |
| 19 | E19= {0,2/2,2} | 0.0002 |

7). Расчеты.

| Характеристика | Класс заявок | Расчетная формула | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 1 | y1=λ1/μ1 | 0,4000 |
|  | 2 | y2=λ2/μ2 | 0,2000 |
|  | Сумм. | y=y1+y2 | 0,6000 |
| Загрузка | 1 | ρ1=(p2+p1+2p5+p6+p7+2p9+p10+p11+2p14+p15+p17)/2 | 0,1975 |
|  | 2 | ρ2=(p3+p4+p6+p7+2p8+p10+p11+2p12+2p13+p15+2p16+p17+2p18+2p19)/2 | 0,1000 |
|  | Сумм. | R=ρ1+ρ2 | 0,2975 |
| Длина очереди | 1 | l1=p9+p10+p11+p12+2p14+2p15+2p16+2p17+p18 | 0,0448 |
|  | 2 | l2=p13+p18+2p19 | 0,0020 |
|  | Сумм. | l=l1+l2 | 0,0468 |
| Число заявок | 1 | m1=p1+p2+2p5+p6+p7+3p9+2p10+2p11+p12+4p14+3p15+2p16+3p17+p18 | 0,4397 |
|  | 2 | m2=p3+p4+p6+p7+2p8+p10+p11+2p12+3p13+p15+2p16+p17+3p18+4p19 | 0,2020 |
|  | Сумм. | m=m1+m2 | 0,6417 |
| Время ожидания | 1 | w1=l1/λ'1 | 0,2260 |
|  | 2 | w2=l2/λ'2 | 0,0200 |
|  | Сумм. | w=l/λ' | 0,1569 |
| Время пребывания | 1 | u1=m1/λ'1 | 2,2180 |
|  | 2 | u2=m2/λ'2 | 2,0204 |
|  | Сумм. | u=m/λ' | 2,1518 |
| Вероятность потери | 1 | π1=p14+p15+p16+p17+p18+p19 | 0,0088 |
|  | 2 | π2=p19 | 0,0002 |
|  | Сумм. | π=(λ1*π1+λ2*π2)/(λ1+λ2) | 0,0059 |
| Производительность | 1 | λ'1=λ1(1-π1) | 0,1982 |
|  | 2 | λ'2=λ2(1-π2) | 0,1000 |
|  | Сумм. | λ'=λ'1+λ'2 | 0,2982 |

8). Результаты варьирования параметров.

| Характеристика | Интенсивность поступления заявок | Время обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | λ1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | b1 | 10 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 |
|  | λ2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | b2 | 10 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 |
| Нагрузка |  | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |  | 3 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,6 |
| Загрузка |  | 0,2974 | 0,5569 | 0,7358 | 0,8415 | 0,9015 |  | 0,9015 | 0,6570 | 0,4783 | 0,3682 | 0,2974 |
| Длина очереди |  | 0,0467 | 0,2632 | 0,5678 | 0,8464 | 1,0640 |  | 1,0640 | 0,4135 | 0,1739 | 0,0848 | 0,0467 |
| Число заявок |  | 0,6414 | 1,3770 | 2,0393 | 2,5294 | 2,8670 |  | 2,8670 | 1,7274 | 1,1304 | 0,8212 | 0,6414 |
| Ср. время ожидания |  | 0,1566 | 0,4610 | 0,7206 | 0,8889 | 0,9859 |  | 4,9295 | 1,5051 | 0,5972 | 0,2862 | 0,1566 |
| Ср. время пребывания |  | 2,1508 | 2,4122 | 2,5883 | 2,6567 | 2,6565 |  | 13,2824 | 6,2879 | 3,8821 | 2,7712 | 2,1508 |
| Вероятность потери |  | 0,0059 | 0,0486 | 0,1246 | 0,2066 | 0,2805 |  | 0,2805 | 0,0843 | 0,0294 | 0,0122 | 0,0059 |
| Производительность |  | 0,2982 | 0,5709 | 0,7879 | 0,9521 | 1,0792 |  | 0,2158 | 0,2747 | 0,2912 | 0,2963 | 0,2982 |

9). Графики и выводы о качестве функционирования и свойствах системы, полученных на основе детального анализа в соответствии с п. 3.6

7). Заключения по работе.

Рассмотрим результаты варьирования интенсивностей входных потоков заявок. Как и следовало ожидать, все характеристики возрастают с увеличением интенсивности поступления заявок. При этом нагрузка и количество заявок в системе растут почти линейно, остальные характеристики имеют приблизительно одинаковый характер роста.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда интенсивности входных потоков остаются неизменными, а меняются средние времена обслуживания. Как видно из графика, эти параметры наиболее сильно влияют на время пребывания и время ожидания. Число заявок в системе и нагрузка также сильно меняются в зависимости от времени обслуживания. На остальные характеристики время обслуживания также влияет, но в меньшей степени. За исключением производительности все они уменьшаются с уменьшением времени ответа.

# Text boxes

П1

П2

λ1, λ2

b1, b2

r = 2

E {0,2/2,2}

E {1,1/2,2}

E {2,0/2,1}

E {2,0/2,2}

E {2,0/1,2}

E {2,0/1,1}

E {0,1/2,2}

E {1,0/2,2}

E {1,0/1,2}

E {1,0/2,1}

E {1,0/1,1}

E {0,0/2,2}

E {0,0/1,2}

E {0,0/2,1}

E {0,0/1,1}

E {0,0/2,0}

E {0,0/1,0}

E {0,0/0,2}

E {0,0/0,1}

E {0,0/0,0}