СПб НИУ ИТМО

ИПМ

Домашнее задание №2

“Исследование приоритетных систем массового обслуживания на марковских моделях”

вариант 3/5

10.11.2014

- Постановка задачи и исходные данные.

Разработка марковских моделей одно- и двухканальных СМО с неоднородным

потоком заявок и приоритетным обслуживанием и исследование характеристик их

функционирования. Выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с

заданным критерием эффективности.

Расчет варианта – Фамилия(n) Имя(n) Отчество(n)

N1 = 1+(7*6)mod 20 = 3

N2 = 1+(6*14)mod 40 = 5

Исходные данные: вариант 3/5

Описание СМО:

- Одноканальная (один обслуживающий прибор)

- Поток заявок неоднородный (два класса заявок)

- Емкость накопителя ограничена (r = 2)

- Дисциплина обслуживания с относительными приоритетами

Исходные данные:

- Интенсивности поступления заявок 1 и 2 классов: λ1 = 0,2; λ2 = 0,1.

- Длительности обслуживания заявок: b1 = 2; b2 = 2.

Предположим, что поток поступающих заявок – простейший, длительности обслуживания заявок распределены по экспоненциальному закону. Так как накопитель обладает ограниченной емкостью, то в СМО будет всегда работать в стационарном режиме (нет бесконечных очередей).

# Кодировка состояний марковского процесса

Закодируем состояния (r1, r2, П), где П, r1, r2 = {0, 1, 2}. П обозначает прибор, r1 и r2 – первое и второе места накопителя. 0 означает о0тсутствие заявки, 1 означает присутствие заявки первого класса, 2 – второго.

|  | r1 | r2 | П |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0 | 0 | 0 |
| E1 | 0 | 0 | 1 |
| E2 | 0 | 0 | 2 |
| E3 | 0 | 1 | 1 |
| E4 | 0 | 1 | 2 |
| E5 | 0 | 2 | 1 |
| E6 | 0 | 2 | 2 |
| E7 | 1 | 1 | 1 |
| E8 | 1 | 1 | 2 |
| E9 | 1 | 2 | 1 |
| E10 | 1 | 2 | 2 |
| E11 | 2 | 1 | 1 |
| E12 | 2 | 1 | 2 |
| E13 | 2 | 2 | 1 |
| E14 | 2 | 2 | 2 |

# Граф переходов

На графе L1соответствует λ1, L2 соответствует λ2, M1 – μ1, M2 – μ2.

# Матрица интенсивностей переходов

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -λ1-λ2 | λ1 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | μ1 | -μ1-λ1-λ2 | 0 | λ1 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | μ2 | 0 | -μ1-λ1-λ2 | 0 | λ1 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | μ1 | 0 | -μ1-λ1-λ2 | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | 0 | 0 | λ2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | μ2 | 0 | 0 | -μ1-λ1-λ2 | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | 0 | 0 | λ2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | μ1 | 0 | 0 | -μ1-λ1-λ2 | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | 0 | 0 | λ2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | μ2 | 0 | 0 | 0 | -μ1-λ1-λ2 | 0 | 0 | 0 | λ1 | 0 | 0 | 0 | λ2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Система уравнений для определения стационарных вероятностей

(λ1 + λ2) p0 = μ1p1 + μ2p2

(μ1 + λ1 + λ2) p1 = λ1p0 + μ1p3 + μ2p4

(μ2 + λ1 + λ2) p2 = λ2p0 + μ1p7 + μ2p8

(μ1 + λ1 + λ2) p3 = λ1p1 + μ1p7 + μ2p8

(μ2 + λ1 + λ2) p4 = λ1p2

(μ1 + λ1 + λ2) p5 = λ2p1 + μ1p9 + μ2p10 + μ1p11 + μ2p12

(μ2 + λ1 + λ2) p6 = λ2p2 + μ1p13 + μ2p14

μ1p7 = λ1p3

μ2p8 = λ1p4

μ1p9 = λ1p5

μ2p10 = λ1p6

μ1p11 = λ2p3

μ2p12 = λ2p4

μ1p13 = λ2p5

μ2p14 = λ2p6

# Стационарные вероятности состояний

| Номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | 000 | 001 | 002 | 011 | 012 | 021 | 022 | 111 |
| Вер-ть | 0,444 | 0,175 | 0,088 | 0,077 | 0,024 | 0,054 | 0,021 | 0,036 |
| Номер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Код | 112 | 121 | 122 | 211 | 212 | 221 | 222 |  |
| Вер-ть | 0,0015 | 0,022 | 0,008503 | 0,016 | 0,004979 | 0,011 | 0,004358 |  |

Результаты расчета характеристик функционирования системы

| Характеристика | Класс заявок | Расчетная формула | Значение хар-ки |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка | 1 | y1 = λ1 / μ1 | 0,4 |
|  | 2 | y2 = λ2 / μ2 | 0,2 |
|  | Сумм. | y = y1 + y2 | 0,6 |
| Загрузка | 1 | ρ1 = p1 + p3 + p5 + p7 + p9 + p11 + p13 | 0,391 |
|  | 2 | ρ2 = p2 + p4 + p6 + p8 + p10 + p12 + p14 | 0,16584 |
|  | Сумм. | R = ρ1 + ρ2 | 0,55684 |
| Длина очереди | 1 | l1 = p3 + p4 + p9 + p10 + p11 + p12 + 2p7 + 2p8 | 0,254482 |
|  | 2 | l2 = p5 + p6 + p9 + p10 + p11 + p12 + 2p13 + 2p14 | 0,157198 |
|  | Сумм. | l = l1 + l2 | 0,41168 |
| Число заявок | 1 | m1 = p1 + 2p3 + p4 + p5 + 3p7 + 2p8 + 2p9 + p10 + 2p11 + p12 + p13 | 0,531482 |
|  | 2 | m2 = p2 + p4 + p5 + 2p6 + p8 + p9 + 2p10 + p11 + 2p12 + 2p13 + 3p14 | 0,323038 |
|  | Сумм. | m = m1 + m2 | 0,85452 |
| Время ожидания | 1 | w1 = l1 / λ1’ | 1,44238 |
|  | 2 | w2 = l2 / λ2’ | 1,781967 |
|  | Сумм. | w = w1λ1’/λ’ + w2λ2’/λ’ | 1,555576 |
| Время пребывания | 1 | u1 = m1 / λ1’ | 2,833953 |
|  | 2 | u2 = m2 / λ2’ | 5,6679606 |
|  | Сумм. | u = λ1’ u1 / λ’ + λ2’ u2 / λ’ | 3,778604 |
| Вероятность потери | 1 | π1 = p7 + p8 + p9 + p10 + p11 + p12 + p13 + p14 | 0,11784 |
|  | 2 | π1 = p7 + p8 + p9 + p10 + p11 + p12 + p13 + p14 | 0,11784 |
|  | Сумм. | π = (λ1π1 + λ2π2) / (λ1 + λ2) | 0,11784 |
| Производи-тельность | 1 | λ1’ = λ1 (1 - π1) | 0,176432 |
|  | 2 | λ2’ = λ2 (1 – π2) | 0,088216 |
|  | Сумм. | λ’ = λ1’ + λ2’ | 0,264648 |
| Коэффициент простоя | 1 | η1 = 1 - ρ1 | 0,609 |
|  | 2 | η2 = 1 - ρ2 | 0,83416 |
|  | Сумм. | η = η1 + η2 – 1 | 0,44316 |
| Интенсивность потерянных заявок | 1 | λ1’’ = λ1 π1 | 0,023568 |
|  | 2 | λ2’’ = λ2 π2 | 0,011784 |
|  | Сумм. | λ’’ = λ1’’ + λ2’’ | 0,035352 |

Результаты варьирования параметров

| Характеристика | Класс заявок | Интенсивности потоков заявок | Ср. длительности обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | λ1 = 0,2; λ2 = 0,1 | λ1 = 0,1; λ2 = 0,0,5 | λ1 = 0,4; λ2 = 0,2 | b1 = 2; b2 = 2. | b1 = 0,5; b2 = 0,5. | b1 = 5; b2 = 5. |
| Нагрузка | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1 |
|  | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,5 |
|  | Сум. | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,15 | 1,5 |
| Загрузка | 1 | 0,391 | 0,212293 | 0,568 | 0,391 | 0,1062 | 0,602 |
|  | 2 | 0,16584 | 0,091158 | 0,254 | 0,16584 | 0,0477 | 0,277 |
|  | Сум. | 0,55684 | 0,303451 | 0,822 | 0,55684 | 0,1539 | 0,879 |
| Длина очереди | 1 | 0,254482 | 0,082692 | 0,53 | 0,254482 | 0,0226 | 0,609 |
|  | 2 | 0,157198 | 0,040138 | 0,418 | 0,157198 | 0,0093 | 0,519 |
|  | Сум. | 0,41168 | 0,12283 | 0,948 | 0,41168 | 0,0319 | 1,128 |
| Число заявок | 1 | 0,531482 | 0,252521 | 0,888 | 0,531482 | 0,1162 | 0,975 |
|  | 2 | 0,323038 | 0,131296 | 0,672 | 0,323038 | 0,0570 | 0,796 |
|  | Сум. | 0,85452 | 0,383817 | 1,56 | 0,85452 | 0,1732 | 1,771 |
| Ср. время ожидания | 1 | 1,44238 | 0,849324 | 2,0015 | 1,44238 | 0,1139 | 5,29565 |
|  | 2 | 1,781967 | 0,82451 | 3,1571 | 1,781967 | 0,0932 | 9,02608 |
|  | Сум. | 1,555576 | 0,841053 | 2,38671 | 1,555576 | 0,1070 | 6,53913 |
| Ср. время пребывания | 1 | 2,833953 | 5,135469 | 1,888218 | 2,833953 | 10,050 | 1,73913 |
|  | 2 | 5,6679606 | 10,27094 | 3,776435 | 5,6679606 | 20,101 | 3,47826 |
|  | Сум. | 3,778604 | 6,847291 | 2,517623 | 3,778604 | 13,400 | 2,318841 |
| Вероятность потери | 1 | 0,11784 | 0,026379 | 0,338 | 0,11784 | 0,005 | 0,425 |
|  | 2 | 0,11784 | 0,026379 | 0,338 | 0,11784 | 0,005 | 0,425 |
|  | Сум. | 0,11784 | 0,026379 | 0,338 | 0,11784 | 0,005 | 0,425 |
| Производи- тельность | 1 | 0,176432 | 0,097362 | 0,2648 | 0,176432 | 0,199 | 0,115 |
|  | 2 | 0,088216 | 0,048681 | 0,1324 | 0,088216 | 0,0995 | 0,0575 |
|  | Сум. | 0,264648 | 0,146043 | 0,3972 | 0,264648 | 0,2985 | 0,1725 |
| Интенсивность потерь | 1 | 0,023568 | 0,002638 | 0,1352 | 0,023568 | 0,001 | 0,085 |
|  | 2 | 0,011784 | 0,001319 | 0,0676 | 0,011784 | 0,0005 | 0,0425 |
|  | Сум. | 0,035352 | 0,003957 | 0,2028 | 0,035352 | 0,0015 | 0,1275 |

Заключение по работе

На основе полученных данных можно сказать, что при данных параметрах система работает неэффективно. Однако очень сложно судить об эффективности данной системы, так как при увеличении загрузки возрастает вероятность потерь заявок. Также заметно, что при примерно одинаковой нагрузке, среди систем с измененными параметрами система с измененной интенсивностью заявок показывает значительно меньшее среднее время ожидания и вероятность потери заявки.